## Slide 1
第二章 数据的表示及运算
2.1 数值型数据的表示方法
2.3 运算方法
2.4 运算部件
2.2 字符的表示

## Slide 2
2.1.1 进位计数制
数制的基与权
在任一数制中，其每一数位上允许选用的数码个数，称为该数制的基数。
每一数位所表示位置的值，称为权值。
2.1 数值型数据的表示方法
例：168.6，1101

## Slide 3
对于任意一串代码序列：
其多项式的通式为：
二进制数的通式为：

## Slide 4
（1）2进制：0,1
（2）8进制：0,1,2,…,7
（3）16进制：0,1,2,…,9,A,B,C,D,E,F
1. 计算机中常用的进位制
2. 进制之间的转换
（2） 2 16(自小数点开始，向左向右，每4位一段)
（1） 2 8(自小数点开始，向左向右，每3位一段)

## Slide 5
（3）十进制和二进制之间的转换
1）整数 10  2(除2取余法)
2）小数 10  2(乘2取整法)
3）整数 2  10(按权相加)
4）小数 2  10(按权相加)

## Slide 6
2.1.2 带符号数的表示
1. 数的符号表示法
真值： ±“数值部分”；
机器数： “0”表示正号“+”；
“1”表示负号“-”。
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
有效数值
有效数值
符号位
符号位

## Slide 7
2. 原码、补码
(1) 原码： 最高位为符号位，其余为有效数值位，用真值的绝对值来表示。
例：若，
则5位字长的
而8位字长的
若，
则5位字长的
而8位字长的

## Slide 8
(2) 补码： 最高位为符号位，对于正数，有效数值部分为真值的绝对值；对于负数，将真值的数值部分按位取反，且末位加1。
例：若，
则5位字长的
而8位字长的
若，
则5位字长的
而8位字长的

## Slide 9
原码的符号位1不变，其余各
位先变反，然后末位加1。
（3）原码、补码之间的转换
原码→补码
补码→原码
补码的符号位1不变，其余各
位先变反，然后末位加1。

## Slide 10
【例】已知[X]原= 10011010，求[X]补
解： [X]原= 1 0 0 1 1 0 1 0
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 1 1 0 0 1 0 1
+) 1
[X]补 = 1 1 1 0 0 1 1 0
[X]原= 10011010
[X]补= 11100110
负数两端不变，
中间各位变反

## Slide 11
1、定点表示法
程序中所有数的小数点固定在同一位置不变。
① 带符号的定点小数：约定所有数的小数点的位置固定在符号位之后（小数点隐含约定）。
设字长= n+1位，表示范围为,
原码：-(1-2-n) ～(1-2-n ) , 补码：-1 ～ (1-2-n )
2.1.3 定点数与浮点数
． 0 1 0 1 1 1 0
1
数值部分
符号位
小数点

## Slide 12
② 带符号的定点整数：约定所有数的小数点的位置固定在最低数值位之后。
设字长=n+1位，表示范围为，
原码： - ( 2n -1)～(2n -1)
补码： - 2n～(2n -1)
0 1 … 0 1 1 1 0 ．
1
数值部分
符号位
小数点
n+1位

## Slide 13
③ 无符号定点整数：约定所有数的小数点的位置固定在最低数值位之后。
若代码序列为XnXn-1…X1X0，共n+1位，则有：
原码、补码和反码相同，表示范围为：
0～(2n+1 -1)
0 … 1 0 1 1 1 0 ．
数值部分
符号位
小数点
n+1位

## Slide 14
阶码E
尾数M
阶符
数符
R：阶码底（基数），隐含约定，一般为2。
E：阶码，为定点整数，补码或移码表示。
其位数决定数值范围；
M：尾数，为定点小数，原码或补码表示。
其位数决定数的精度；
浮点数真值：
浮点数机器格式：
Ef E1 … Em Mf M1 … Mn
2、浮点表示法(原理性)

## Slide 15
尾数规格化：
（浮点数用原码表示时）
对于正数, 规格化的特征是最高有效位为“1”;
对于负数, 规格化的特征是最高有效位为“0”。
（浮点数用补码表示时）
0
-1
1
-1/2
1/2
规格化的特征是尾数最高有效位为“1”;
对于补码：
对于原码：
补码表示时，符号位与最高有效位异或为1即为规格化

## Slide 16
最小浮点负数：
最大浮点正数：
阶码为最大数：
表示范围与精度
阶码m+1位，含1位阶符，补码表示，以2为底；
尾数n+1位，含1位数符，补码表示，已规格化。
最小浮点正数：
阶码为最大数：
尾数为最小的负数：
尾数为最大数：
阶码为最小数：
尾数为最小正数：
最大浮点负数：
阶码为最小数：
尾数为最大负数：

## Slide 17
3、移（增）码
在计算机中，移码通常用于表示浮点数的阶码。由于阶码一般取整数，所以移码通常只用于整数的表示。
对定点整数，移码的定义是： [ｘ]移＝2n＋ｘ
（X为阶码的真值，n+1为阶码的位数）
等价于将X正向平移或者增加2n ，因此称为移码或增码
[x]移码
0
2n –1
–2n
0
真值
2n
2n+1–1

## Slide 18
4、 IEEE754 的标准
32位浮点数（短实数）的标准格式为：
Ｓ=浮点数的符号位，0表示正数，1表示负数。
Ｅ=阶码，8位，采用移码方式来表示正负指数，但只偏移28-1 。
Ｍ=尾数，23位原码，用纯小数表示（不包括符号位），隐含约定尾数的最高位为1，即尾数为1.M。
S
E
M
0
22
23
30
31
阶码
数符
尾数

## Slide 19
解：首先分别将整数和分数部分转换成二进制数：
(20.59375)10＝(10100.10011)2
然后移动小数点，使其在第1、2位之间
10100.10011＝1.010010011×24
小数点被左移了4位，于是得到：e＝4
尾符 S＝0，阶码 E＝4＋127＝131=(1000,0011)2
尾数 M＝010010011
最后得到32位浮点数的二进制存储格式为：
0100 0001 1010 0100 1100 0000 0000 0000
＝(41A4C000)16
[例]：将十进制数20.59375转换成IEEE754 的32位标准浮点数的二进制格式来存储，并写出其16进制数。

## Slide 20
2.2 字符的表示（非数值数据）
ASCII码：128种常用字符，7位，最高位为奇偶校验位，共8位表示。
0-9：
30H -39H
A-Z：
41H -5AH
a-z：
61H -7AH
常用符号
控制字符