## Slide 1
2.4 运算部件
输出逻辑
ALU
输入逻辑
输入逻辑
X
Y

## Slide 4
2.4.1 一位加法单元
加法单元
Ai Bi
Ci-1
本位和∑i
本位进位Ci
全加器：3个输入量，2个加数,低位进位；
半加器：2个输入量，不考虑进位。
一位加法单元逻辑框图：

## Slide 5
∑i = ( Ai ⊕ Bi ) ⊕ Ci-1
Ci = Ai Bi + (Ai⊕ Bi ) Ci-1
+
⊕
⊕
Ai Bi
Ci-1
Ci
∑i
全加器真值表：
逻辑表达式：
电路结构：
Ai Bi Ci-1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
i Ci
0 0
1 0
1 0
0 1
1 0
0 1
0 1
1 1

## Slide 6
2.4.2 加法器与进位逻辑
多位全加器同时实现多位二进制数的加法
∑8
∑7
∑2
∑1
A8 B8 A7 B7 A2 B2 A1 B1
C0
1 1 1 1
0 0 0 0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
影响加法器运算速度的主要因素：
全加器的速度、进位传递速度。

## Slide 7
1. 进位信号的基本逻辑
Ci = Ai Bi + (Ai⊕ Bi ) Ci-1
Ci = Gi + Pi Ci-1
Gi = Ai Bi
进位产生函数(本地进位、绝对进位)
Pi = Ai⊕Bi
进位传递函数(进位传递条件)
Pi Ci-1 为传递进位或条件进位
Ci = Ai Bi + (Ai + Bi ) Ci-1
Ci = Ai Bi + (Ai⊕ Bi ) Ci-1
或
或

## Slide 8
2. 串行进位
逐级形成各级进位，每一级进位直接依赖于前一级进位
C1 = G1 + P1 C0
C2 = G2 + P2 C1
Cn = Gn + Pn Cn-1
∑
An Bn
Cn-1
∑n
Cn
C1
∑
A2 B2
∑2
C2
∑
A1 B1
C0
∑1
进位信号采取串联结构，元器件较少，运算时间长

## Slide 9
3. 并行进位
并行地形成各级进位，各进位之间无依赖关系
C1 = G1 + P1 C0
C2 = G2 + P2 C1
= G2 + P2 (G1 +P1C0)
= G2 + P2 G1 + P2P1C0
C3 = G3 + P3G2 + P3P2 G1 + P3P2P1C0
Cn = Gn + PnGn-1 + … + Pn …P1C0
n + 1 项

## Slide 10
+
+
+
+
C0
G4
P4
G3
P3
G2
P2
G1
P1
+
C1
C2
C3
C4
以4位加法器为例：
C1 = G1 + P1 C0
C2 = G2 + P2 G1 + P2 P1C0
C3 = G3 + P3G2 + P3P2 G1 + P3P2P1C0
C4 = G4 + P4G3 + P4P3G2 + P4P3P2 G1 + P4P3P2P1 C0
Gi = Ai Bi
Pi = Ai⊕Bi

## Slide 11
4. 分组进位
4位
4位
4位
4位
C16
C15
C14
C13
C12
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
C0
设加法器字长16位，每4位1组，分4组
第1组
第2组
第3组
第4组
CI
CII
CIII
CIV
两级进位
组内：并行进位
组间：串行/并行进位

## Slide 12
(1)第一组进位逻辑
C1 = G1 + P1 C0
C2 = G2 + P2 G1 + P2P1C0
C3 = G3 + P3G2 + P3P2G1 + P3P2P1C0
组内
组间：
CI = C4 = G4 + P4G3 + P4P3G2 + P4P3P2 G1 + P4P3P2P1 C0
GI
PI
第一组进位产生函数
第一组进位传递函数
 CI = GI + PIC0
4位
4位
4位
4位
C16
C15
C14
C13
C12
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
C0
CI
CII
CIII
CIV

## Slide 13
C5 = G5 + P5 CI
C6 = G6 + P6G5 + P6P5 CI
C7 = G7 + P7G6 + P7P6 G5 + P7P6P5 CI
组内
(2)第二组进位逻辑
组间：
CII = C8 = G8 + P8G7 + P8P7G6 + P8P7P6 G5 + P8P7P6P5 CI
GII
PII
第二组进位产生函数
第二组进位传递函数
 CII = GII + PIICI
4位
4位
4位
4位
C16
C15
C14
C13
C12
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
C0
CI
CII
CIII
CIV

## Slide 14
C9 = G9 + P9 CII
C10 = G10 + P10 G9 + P10P9 CII
C11 = G11 + P11G10 + P11P10 G9 + P11P10P9 CII
组内
(3)第三组进位逻辑
组间：
= G12 + P12G11 + P12P11G10 + P12P11P10 G9 + P12P11P10P9 CII
GIII
PIII
第三组进位产生函数
第三组进位传递函数
 CIII = GIII + PIIICII
CIII = C12
4位
4位
4位
4位
C16
C15
C14
C13
C12
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
C0
CI
CII
CIII
CIV

## Slide 15
(4)第四组进位逻辑
C13 = G13 + P13 CIII
C14 = G14 + P14 G13 + P14P13 CIII
C15 = G15 + P15G14 + P15P14 G13 + P15P14P13 CIII
组内
组间：
G16 + P16G15 + P16P15G14 + P16P15P14 G13 + P16P15P14P13 CIII
GIV
PIV
第四组进位产生函数
第四组进位传递函数
 CIV = GIV + PIVCIII
CIV = C16 =
4位
4位
4位
4位
C16
C15
C14
C13
C12
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
C0
CI
CII
CIII
CIV

## Slide 16
(5)组间并行进位逻辑
CI = GI + PI C0
CII = GII + PII CI
CIII = GIII + PIIICII
CIV = GIV+ PIV CIII
= GII + PII GI + PIIPIC0
= GIII + PIIIGII + PIIIPIIGI + PIIIPIIPIC0
= GIV+ PIVGIII + PIVPIIIGII + PIVPIIIPIIGI + PIV PIIIPIIPIC0

## Slide 17
组间并行进位链
4-1
8-5
12-8
16-12
并行进位链结构示意图
G
P
C15-C13
C11-C9
C7-C5
CI
CII
CIII
CIV
Ai、Bi、C0
GⅣ、PⅣ….GI、PI、
CⅣ、CⅢ、CⅡ、CI
C15 ~ 13、C11 ~ 9、C7 ~ 5
C3 ~ 1
第1步
第2步
第3步
进位传递过程：
C0
A4-A1
B4-B1
A8-A5
B8-B5
A12-A9
B12-B9
A16-A13
B16-B13
GI
PI
GII
PII
GIII
PIII
GIV
PIV
C3-C1

## Slide 18
2.4.3 算术逻辑运算部件（ALU）
全 加 器
Ci-1
Ai
Bi
S3
S2
S1
S0
Xi
Yi
Fi
Ci
Ai
Bi
函数发生器
ALU集成了多个全加器、并行进位链和输入选择门

## Slide 19
第1位逻辑
(1) 1位加法器
(3) 输入选择器
(2) 控制门
M=0：算术运算
M=1：逻辑运算
1. ALU组成
求和、进位
控制信号S3~S0
+

S1 S0 Ai
Ci-1
Ci
+
+

Fi
Xi
Yi
M
S3 S2 Bi
SN74181为例：

## Slide 20
P118表3-1
控制信号S3～S0与选择器输出Xi、Yi的对应关系：
S3 S2 Xi S1 S0 Yi
0 0
0 1
1 0
1 1
1
Ai+Bi
Ai+Bi
Ai
0 0
0 1
1 0
1 1
Ai
AiBi
AiBi
0

## Slide 21
例：
S3S2S1S0 = 1001
1
0
0
1
+

S1 S0 Ai
Ci-1
Ci
+
+

Fi
Xi
Yi
M
S3 S2 Bi
0
M=1:
M=0:
Fi=Ai⊕Bi
Fi=Ai加Bi
Ci-1
1
1
Ai+Bi
Ai·Bi

## Slide 22
多位逻辑
P120 图3-21
4位ALU：公用控制逻辑 M，控制信号S3～S0
组内并行进位链：初始进位Cn
输出： Cn+4、G、P
（SN74181内部结构）

## Slide 23
SN74181的引脚框图
输入端
输出端
外部特征：

## Slide 24
2. SN74181功能表：
P121表3-2

## Slide 25
3. ALU的进位逻辑
组间串行进位
Cn
Cn
SN74181
SN74181
SN74181
SN74181
Cn+4
Cn
Cn+4
Cn
Cn+4
Cn+4
组间并行进位
74181
74181
74181
74181
SN74182
C0
CI
CII
CIII
GI
PI
G
P
GII
PII
GIII
PIII
GIV
PIV
B4-B1
A8-A5
B8-B5
A12-A9
B12-B9
A16-A13
B16-B13
A4-A1