## Slide 1
3.2 指令信息的表示方法
指令：按某种有序规律排列的、能被CPU识别和执行的二进制代码；
指令系统：一台计算机能执行的全部指令的集合。
一般指令格式
常用寻址方式
面向用户的指令类型
本节主要内容

## Slide 2
3.2.1 指令格式
1、指令中的基本信息
（1）CPU执行何种操作：指令中用若干位的编码去表明操作的性质和类型。
操作数或操作数的地址
存放运算结果的地址
后继指令地址
操作码 OP
地址码 A
操作码
（2）操作数从哪来、运算结果存哪，以及下一条指令如何获得。
指令中给出
地址码
指令格式

## Slide 3
2、指令字长
操作码 OP
地址码 A
（1）固定字长指令;
指令字长
（2）变字长指令:
由于变长指令长度不等，一般将操作码放在第一字节中，根据操作码判明该指令的基本类型和地址的字节数。

## Slide 4
3、操作码结构
操作码的位数决定了操作类型的多少，位数越多所能表示的操作种类也就越多。
操作码 OP
地址码 A
如果指令字长有限，地址部分的位数和操作码的位数就会相互制约。
固定长度操作码：位数与位置固定
可变长度操作码（扩展操作码）
操作码 OP
复合型操作码（方式码）

## Slide 5
4、指令中的地址结构
显地址：在指令代码中写明主存储器单元地址码或者寄存器号。
一条指令中给出几个显地址，就称为几地址指令。
隐地址：如果地址是以隐含的方式约定，而在指令中并不给出该地址码。
为什么采用隐地址？

## Slide 6
操作码 OP
地址码 A1
地址码 A2
地址码 A3
地址码 A4
（A1）OP （A2） A3
下条指令地址
（1）四地址指令
操作数地址1
操作数地址2
结果存放地址
以双操作数指令为例：
下条指令地址=A4
Ai表示的操作数地址是主存储器的存储单元号或CPU内某个通用寄存器的编号;
(Ai)表示存放于该地址的内容。
指令功能：

## Slide 7
（2）三地址指令
操作码 OP
地址码 A1
地址码 A2
地址码 A3
指令功能：
（A1）OP （A2） A3
PC=PC+n
若为转移指令，则用转移地址修改PC内容。
设置一个程序计数器PC，用来存放指令地址，以隐含的方式给出。
下条指令地址：
一条指令共
n存储字长

## Slide 8
（3）二地址指令
操作码 OP
地址码 A1
地址码 A2
指令功能：
（A1）OP （A2） A1
PC=PC+n
将运算结果存放在不需要保留的那个操作数所在的地址内。

## Slide 9
（4）一地址指令
操作码 OP
地址码 A1
指令功能：
OP （A1） A1
① 隐含约定目的地的双操作数指令：
CPU中一般设置有一个累加寄存器AC；
(A1) OP （AC） AC
② 只有目的操作数的单操作数指令：
PC=PC+n

## Slide 10
（5）零地址指令
操作码 OP
指令功能：
② OP （隐含约定寄存器）
PC=PC+n
① 不需要操作数的指令，如空操作指令
OP （AC） AC
③ 栈顶单元的部分操作
PUSHF; POPF

## Slide 11
例. 假设: 指令字长16位, 可含有3、2、1、 0个地址, 每个地址占4位。
 如果采用定长操作码, 为了能表示出3地址指令, 则操作码的长度只能有4位, 最多可表示16条指令。但对2、1、 0个地址指令, 则有空闲位没有得到利用, 如下图所示:
4位操作码 地址3 地址2 地址1
3地址指令
4位操作码 地址2 地址1
4位操作码 地址1
4位操作码
2地址指令
1地址指令
零地址指令
15 .......... 12 11......8 7........4 3.........0

## Slide 12
如果采用变长操作码, 则可利用2、1、0个地址指令所空出的位来扩展指令, 从而表示出更多的指令。
三地址指令 15条
二地址指令 15条
一地址指令 15条
零地址指令 16条
11~ 8 7~ 4 3~ 0
15 ~ 12
操作码 地址码
兰色: 操作码
绿色: 地址码
红色: 扩展码
0000 X Y Z
1110 X Y Z
..
..
..
..
1111 0000 Y Z
1111 1110 Y Z
..
..
..
..
1111 1111 0000 Z
1111 1111 1110 Z
..
..
..
..
1111 1111 1111 0000
1111 1111 1111 1111
..
..
..
..

## Slide 13
3.2.2 指令寻址方式
寻址，就是指产生操作数的有效地址，因此将产生操作数的有效地址的方式称为寻址方式。
（1）操作数就包含在该指令之中，或紧跟着指令的存储单元。
程序空间
指令1
指令2（操作数）
指令3
操作数
…
(PC)
操作数可能存放何处？

## Slide 14
（2）操作数在CPU的某个寄存器之中。
CPU内部
寄存器组
R0
R2

## Slide 15
（3）操作数在主存储器中，指令应以某种方式给出主存单元地址码。
主存储器
数据1
数据2
数据3
….
操作数
地址

## Slide 16
（4）操作数在堆栈中。可以隐含约定由堆栈指针SP提供地址。
堆栈空间
栈顶数据
….
堆栈栈底
(SP)

## Slide 17
CPU
I/O
设备
总线
接口芯片
控制寄存器
状态寄存器
数据寄存器
控制寄存器
状态寄存器
数据寄存器
（5）操作数在某个I/O接口的寄存器中。
端口地址

## Slide 18
操作码 OP
寻址方式
A
如何获得操作数有效地址？
根据地址码字段，得到操作数或操作数的有效地址EA。
地址码字段
汇编中用助记符来表示S或EA
机器指令:

## Slide 19
1、立即寻址
由指令直接给出操作数。
定长格式:
变长格式:
操作数在指令中的长度固定、有限
操作数在指令之后, 长度可变。
用来提供常数、设置初值等。
操作码 OP
立即数 S
基本指令
立即数 S
程序空间
指令2（操作数）
指令3
操作数
…

## Slide 20
2、主存直接寻址
指令中直接给出操作数的有效地址，根据该地址可以从主存中读取或写入操作数。
1000H
1001H
1002H
主存储器
数据1
数据2
0020H
….
操作码 OP
A
定长格式:
变长格式:
操作码 OP
A
操作数 S=（A）
A=1002H
S=0020H
读取：

## Slide 21
3、寄存器直接寻址
指令中直接给出寄存器号，操作数实际存储在指定编号的寄存器中。
操作码 OP
R
CPU内部
寄存器组
操作数 S=（R）
R0
优点：比访问主存快
能有效地缩短指令长度
助记符为 R；
S

## Slide 22
4、主存间接寻址
指令中给出主存间址单元的地址（操作数地址的地址）。
操作码 OP
@ A
1000H
1001H
1002H
1020H
1021H
主存储器
数据1
数据2
1020H
….
8000H
操作数 S=((A))=8000H
作用：同一条指令并通过不断修改间址单元的内容就能实现对不同操作数的访问。
1021H
A=1002H
助记符为 @A；

## Slide 23
5、寄存器间接寻址
指令中给出寄存器号，指定的寄存器中存放的是操作数的有效地址。
操作码 OP
（R）
1000H
1001H
1002H
主存储器
数据1
数据2
0020H
….
助记符为（R）
R3
寄存器号所占位数少;
指针 (寄存器号)不变, 指针内容可变, 使同一指令可指向不同存储单元 。
操作数 S=((R))=0020H
1002H

## Slide 24
6、自减型寄存器间址
操作码 OP
-(R)
指令中给出寄存器号，指定的寄存器内容先减1以后，作为操作数的有效地址进行访存。
1000H
1001H
1002H
主存储器
0010H
0020H
….
→先(R)=(R)-1，后为操作数地址
(R)=1002H
(R)=1002H-1=1001H
助记符为 -(R)
操作数 S=(-(R))=0010H

## Slide 25
操作码 OP
(R)+
指令中给出寄存器号，寄存器的内容为操作数的有效地址，执行访存后，寄存器内容自动加1。
7、自增型寄存器间址
1000H
1001H
1002H
主存储器
0010H
0020H
….
→先读/写操作数，(R)=(R)+1
(R)=1001H
(R)=1001H+1=1002H
助记符为 (R)+
操作数 S=((R))=0010H

## Slide 26
操作码 OP
地址码 A
隐含约定
按照前述自底向上的生长方式，若将数据压入堆栈，栈顶向上浮动；若从堆栈中弹出数据，栈顶向下浮动。
8、堆栈寻址
操作码 OP
-(SP)
操作码 OP
(SP)+
改变操作码，就可以分别实现入栈和出栈的功能。
堆栈空间
栈顶数据
….
堆栈栈底
(SP)

## Slide 27
9、变址寻址
指令中分别给出一个寄存器号和一个形式地址，寄存器中的内容作为偏移量，形式地址作为基准地址，将基准地址和偏移量相加得到操作数的有效地址。
操作码 OP
(RX)
D
(RX) →偏移量，D→基准地址
助记符： X(R)
有效地址 EA= (RX)+D
操作数 S = ((RX)+D)
变址寄存器号
形式地址

## Slide 28
D的位数有限, 若不能提供全字长地址码, 会使访存空间受到限制。
例. 用变址方式访问一组连续区间内的数组元素。
 D为存储区首地址;
 RX的内容为偏移量;
 RX的内容初值为0, 每访问一个单元, (RX)=(RX)+1。
D=首址
n-1
...
0
1
2
...
D+1
D+2
D+n-1
...
缺点：
比如, 存储空间为1M, 则D的长度应为20位。

## Slide 29
10、基址寻址
指令中分别给出一个寄存器号和一个形式地址，寄存器中的内容作为基准地址，形式地址作为偏移量，将基准地址与偏移量相加作为操作数的有效地址。
操作码 OP
(RB)
D
基址寄存器号
形式地址
有效地址 EA= (RB)+D
操作数 S = ((RB)+D)

## Slide 30
RB
RB
存储器
...
...
…...
…..
改变RB的内容, 程序能访问存储空间中任何一个定长区间;
操作系统根据主存的使用状况，赋予基址寄存器一个初始值，可将用户程序的逻辑地址转化为主存的物理地址，把用户程序安置于主存的某一空间区域。
基址寻址的特点:

## Slide 31
变址与基址的区别:
变址: 面向用户，指令提供基准量, 变址寄存器提供修改量（可变）; 适于处理一维数组。
基址: 面向系统，指令提供位移量, 基址寄存器提供基准量（固定）; 用于扩大有限字长指令的访存空间和程序再定位。
在大型机中，用户只需要指定哪个寄存器作为基址寄存器即可，至于这个基址寄存器的赋值由操作系统确定，所以在用户程序运行中是不变的。
在某些微机中，基址和变址实际上是合二为一的。

## Slide 32
11、基址加变址寻址
指令中给出一个基址寄存器号RB、一个变址寄存器号RX和一个形式地址D；
基址寄存器的内容作为基准地址，
变址寄存器的内容作为变址偏移量，
形式地址作为常规偏移量。
操作码 OP
(RX)
(RB)
D
基址寄存器号
形式地址
有效地址 EA= (RB)+(RX)+D
操作数 S = ((RB)+(RX)+D)
变址寄存器号

## Slide 33
12、相对寻址
程序计数器PC当前的内容作为基准地址，指令中给出的形式地址为偏移量（可正可负），两者相加后形成操作数的有效地址。
操作码 OP
(PC)
± D
有效地址 EA= (PC) ± D
操作数 S = ((PC) ± D)

## Slide 34
非相对寻址可能的缺点:
程序存放位置发生变化后, 将导致错误结果
程序从1000地址开始存放
JMP 2000
ADD R0, R1
.....
.....
1000
2000
1800
程序存放地址发生变化
JMP 2000
ADD R0, R1
.....
.....
5000
6000
5800

## Slide 35
如果转移地址按如下形式给出:
如果程序存放地址发生变化, 但这个相对距离没有变, 程序仍可正确执行。
JMP D
ADD R0, R1
.....
.....
1000
D 2000
1800
当程序正在执行指令“JMP D ”时, 若(PC) +D=2000, 则可转到目标指令。
随着程序执行, PC值动态变化, 因此可按目标指令地址与PC值之间的相对距离来进行寻址。
D=?
用户程序
系统程序

## Slide 36
传送类指令
(输入输出I/O类指令)
算术/逻辑运算类指令
程序控制类指令
3.2.3 指令的类型
操作码 OP
有效地址E A
操作码 OP
.....

## Slide 37
1、传送类指令
源地址 目的地址
数据
（1）一般传送指令常用助记符MOV表示
功能：
用户编程能够指定的源端和目的端:
寄存器 (R) 存储器(M)
R
R
R
M
M
M

## Slide 38
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
时序系统
R R
M M
R M

## Slide 39
(2) 传送指令的特例
堆栈指令：包括入栈和出栈
POP PC
PUSH PC ；PC内容入栈
；出栈后，源数据不再存在
MOV –(SP) , PC
MOV PC , (SP)+

## Slide 40
堆栈空间
栈顶数据
….
堆栈栈底
(SP)
入栈
堆栈空间
1000H
栈顶数据
….
堆栈栈底
(SP)
出栈
PC=1000H
PUSH PC
(SP)
1000H
POP PC
PC=1000H
(SP)

## Slide 41
CPU
I/O
设备
系统总线
I/O接口芯片
控制寄存器
状态寄存器
数据寄存器
地址
数据
控制逻辑
数据
命令
状态
2、输入输出指令
控制寄存器
状态寄存器
数据寄存器
输出
输入
各种信息
主机
外设
USB

## Slide 42
 主机用输出指令或传送指令, 将具体设备的控制命令按约定的代码格式送往接口中的控制寄存器, 向外设发出命令。
 外设的状态信息也以某种格式放在接口的状态寄存器中, 主机用输入指令或传送指令从状态寄存器中取出有关信息进行查询、分析, 以确定主机下一步的工作。
 主机与外设之间传输的数据则存放于数据寄存器。

## Slide 43
I/O设备
I/O接口逻辑
寄存器
端口地址
数据
译码器
主机如何和外设连接？
如何为I/O端口分配地址？
端口地址与存储器地址的关系？

## Slide 44
(1) 单独编址
 编址到设备
 编址到寄存器(端口独立编址)
 端口地址的位数远少于存储单元地址的位数
 I/O地址空间不占主存空间
 I/O地址可与内存地址重叠
每个设备有各自的设备编码; I/O指令给出设备码, 并指明访问该设备的哪个寄存器。
为每个寄存器(I/O端口)分配独立的端口地址, I/O指令中给出端口地址。
单独编址的特点:

## Slide 45
例: 端口独立编址 (说明地址重叠问题)
存储空间:
容量64K, 编址0000H ~ FFFFH
端口编址:
00H ~ FFH (假设都已分配给不同端口)
 读存储单元FF30H, 处理器输出地址, 存储器从16位地址总线上接收FF30H, 并接收读命令 ;
RD
处理器
地址总线
外设端口
寄存器
存储器
数据总线
RD
 由于采用总线结构, 外设端口也将从地址总线的低8位收到地址的低8位(30H), 并收到读命令 。
RD

## Slide 46
 如果不加控制, 存储单元FF30H和地址为30H的端口的数据被同时读出到数据总线, 导致会乱。
关键原因:
地址码本身不能区分存储单元或端口。
处理器
地址总线
外设端口
寄存器
存储器
数据总线
RD
采用哪些办法解决？

## Slide 47
在处理器的汇编指令集中, 需要有专门的I/O指令(非数据传送指令)来完成端口的读写操作。
如: 输入指令 IN Ri , n1 ; (n1)Ri
输出指令 OUT n2 , Ri ; (n2)Ri
– 在指令集上:
处理器通过对操作码“IN”和“OUT”的译码来判断出是I/O指令。
– 在硬件上:
CPU在引脚上设置相应的信号来区分是访问存储器还是访问I/O端口。

## Slide 48
= 0 访问I/O端口
M/IO
= 1 访问存储器
当执行I/O指令时(CPU译码识别出是“IN”或“OUT”指令编码), 该引脚输出“0” ; 当访问存储器时(执行任何需访存的指令、取指令等), 即非IO指令, 该引脚输出“1”;
M/IO
如在Intel8086处理器的 输出引脚:
CS
存储芯片
I/O端口
M地址译码器
I/O地址译码器
M/IO
EN
EN
地址总线
CS

## Slide 49
译码, 选中IO端口
不工作,不能读写存储器
进行I/O操作:
存储芯片
I/O端口
M地址译码器
I/O地址译码器
M/IO
EN
EN
地址总线
CS
CS
CPU
执行I/O指令

## Slide 50
不工作,不能读写IO
译码, 选中存储器
进行存贮器读或写操作:
地址总线
取指令或访存指令、或其他取操作数时
存储芯片
I/O端口
M地址译码器
I/O地址译码器
M/IO
EN
EN
CS
CS
CPU

## Slide 51
(2) 统一编址
I/O端口地址占CPU提供的全部地址空间的其中一部分。比如, 可将地址空间的低端部分分配给主存单元, 高端分配给I/O端口, 以示区分。
编址到寄存器:
为每个寄存器(I/O端口)分配总线地址; 访问外设时, 指令中给出总线地址。
(即 I/O端口与存储器单元统一编址)
采用统一编址, 地址码本身可区分是存储单元地址还是I/O端口地址, 无需其它控制, 不会出现存储单元和端口的读写发生会乱。
统一编址时, 实现I/O操作的数据传送指令称为隐式I/O指令。

## Slide 52
在指令集上, 无需专门输入/输出指令, 采用一般数据传送指令即可进行端口的读写操作。
比如: 某处理器提供16位地址, 外设接口有3个寄存器, 分别为:
数据寄存器 － 分配地址 FF00
命令寄存器 － 分配地址 FF01
状态寄存器 － 分配地址 FF02
CPU内部有寄存器R0、R1、R2、 R3

## Slide 53
数据寄存器 － 分配地址 FF00
命令寄存器 － 分配地址 FF01
状态寄存器 － 分配地址 FF02
则指令:
MOV FF01 , R0 ; R0命令字寄存器
MOV R1 , FF02 ; 状态字 CPU内R1
MOV R2 , FF00 ; 数据寄存器  CPU内R2
MOV FF00 , R3 ; R3  数据寄存器
处理器无需专门的信号来区分是访问存储器还是访问I/O端口, 译码电路对地址码的译码即可区分出是读写存储器单元或I/O端口。

## Slide 54
运算结束后会自动设置相应状态标志。
（1）算术运算指令
3.算术逻辑运算指令
加(ADD)、减(SUB)、乘(MUL)、除(DIV)、求补(NEG)、加1(INC)、减1(DEC)、…

## Slide 55
实现对代码位的设置、测试、清除、修改等。
（2）逻辑运算指令
与(AND)、或(OR)、非(NOT)、异或(XOR)
按位测试
MOV AL, 02H
AND AL, 00001000
屏蔽字
按位设置
OR AL, 00000001
按位清除
AND AL, 00001000
按位修改
XOR AL, 00001000
按位分离
AND AL, 00001111
判是否相等
XOR AL, BL

## Slide 56
（1）转移指令
4. 程序控制指令
（2）转子指令与返回指令
转子指令：操作码 子程序入口
无条件转移
条件转移
：操作码 转移地址
：操作码 转移地址 转移条件
返回指令：操作码
用堆栈存放返回地址。

## Slide 57
（3）软中断指令
程序
软中断指令
……
调试程序
………
……
早期主要用于程序调试。
现在常用于系统功能调用。
INT n；
（4）控制指令
NOP 空操作指令
HLT 暂停指令
……
CLC 清除进位标志