## Slide 1
3.4 组合逻辑控制器
组合逻辑控制器原理图:
微命令序列
I/O状态
控制台信息
运行状态
译码器
…...
PSW
时序系统
IR
来自存贮器
送M
或ALU
+1
送M
PC
地址形成
微命令
发生器
启停
时序系统

## Slide 2
时序信号：计算机操作的时间标志。
各项操作所需的控制命令称为微命令，将产生微命令需要的逻辑条件和时间条件作为输入，微命令作为输出，并采用逻辑电路进行实现。所有微命令所需的逻辑电路就构成了微命令发生器。
时序系统:
即时序信号与操作的关系, 用于规定各项操作所需时间和时机。
在什么时间和时机？
根据什么条件？
发出什么命令？
控制器设计的依据：

## Slide 3
3.4.1 组合逻辑控制器时序系统
工作周期
时钟周期
工作脉冲
三者之间的关系如下图所示:
指令周期
工作脉冲2
工作脉冲k
...
工作脉冲1
工作周期1
工作周期i
工作周期n
…
…
时钟周期1
(节拍1)
时钟周期i
(节拍i)
时钟周期m
(节拍m)
本模型机采用三级时序系统:

## Slide 4
1、工作周期
模型机定义以下六个工作周期:
取指周期(FT)
用于指令正常执行
源周期(ST)
目的周期(DT)
执行周期(ET)
中断周期(IT)
DMA周期(DMAT)
用于I/O传送控制

## Slide 5
① 取指周期 FT
FT周期内, 完成从内存取指令IR, 然后修改PC值(PC)+1PC;
本阶段的操作与指令类型无关。
FT结束后, 按操作码和寻址方式转相应工作周期。
② 源周期(操作对象为源操作数) ST
当为非寄存器寻址时(操作数在主存中), 在ST中, 按指令指定的寻址方式, 形成源操作数地址并读取源操作数, 将其存入暂存器C。

## Slide 6
④ 执行周期 ET
依据IR中的操作码，完成指令指定功能(如传送、运算、取转移地址送入PC等)
 将后继指令地址 MAR
③ 目的周期 DT
当为非寄存器寻址时, 则进入DT, 按指令指定的目的寻址方式, 形成目的地址(MAR)或目的操作数(暂存器D)。
(顺序地址或转移地址)

## Slide 7
⑤ 中断周期 IT
关中断、保存断点和PSW、寻找中断服务程序入口地址并转入中断服务程序。
指CPU响应中断请求后, 直到执行中断服务程序前的一段时间。
以便返回主程序并继续执行
执行中断服务程序前, 不响应新的中断请求
中断周期内的工作由硬件自动完成(非指令来完成)
包括以下工作:
⑥ DMA周期 DMAT
指CPU响应DMA请求后, 到传送完一次数据。
DMAT内的工作由DMA控制器硬件自动完成

## Slide 8
指令周期
指令周期与工作周期时序关系
取指
工作周期1
源
工作周期2
工作周期3
目的
执行
工作周期4
控制不同工作阶段操作时间

## Slide 9
各工作周期转换流程:
单:单操作数指令
双:双操作数指令
转:转移指令
FT
双
单
转移
SR
ST
DR
DT
ET
DMAT
DMA请求？
中断请求？
IT
DR
Y
N
Y
N
SR·DR
DR
SR,DR:
寄存器寻址
转子

## Slide 10
为表示系统工作周期, 设置6个触发器分别作为各周期状态标志
1 工作周期开始
0 工作周期结束
在整个指令周期中, 任何时候必须、且只能有一个工作周期状态标志为“1”。
FT ST DT ET IT DMAT
Q
D C
1
FT
CPFT(P)
Q
D C
1
ST
CPST(P)
Q
D C
1
DT
CPDT(P)
Q
D C
1
ET
CPET(P)
…..
“1FT”、“1ST”、“1DT”、“1ET”即为工作周期状态控制命令。

## Slide 11
一次从M读出，并经数据通路传送的操作；或
一次数据通路传送操作；或
一次向M写入的操作
2、时钟周期T(节拍)
模型机以访存时间作为一步操作时间，设置为1us
(1)时钟周期长度
(2)时钟周期数
一个工作周期内的时钟数可变;
用计数器T控制时钟周期（节拍）数。
M→IR M→MDR R→R MDR →M

## Slide 12
由T触发器构成计数器, 通过译码器产生节拍信号。状态变化的条件是T+1=1，并且有计数脉冲CPT。
如果1个工作周期需要更多的节拍, 如T4 、 T5等, 则需要增加计数器的长度。
CPT
T+1=0
Q0
C T
2 – 4译码器
Q1
C T
T3 T2 T1 T0
00
11
10
01
T+1=1
R
R

## Slide 13
工作周期与节拍时序关系
CPT
T0
T1
T2
工作周期1
工作周期2
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T3
00
01
10
11
T+1=1
T+1=0
00
01
10
11
00

## Slide 14
每个时钟周期结束时设置一个脉冲。
3、工作脉冲 P
1µS
T
P
打入寄存器
进行时序转换
工作周期状态转换
时钟周期T计数/清除
同步定时脉冲控制定时操作。

## Slide 15
P
T0
T1
T2
T3
源周期(ST)
T0
T1
T2
T3
目的周期(DT)
T0
T1
T2
T3
P
打入
节拍切换
周期切换

## Slide 16
3.4.2 时序控制方式
1、同步控制
① 定义:
② 特点:
 有明显时序时间划分;
 时钟周期时间固定;
 各步操作的衔接、各部件之间的数据传送受严格同步时钟定时控制。
各项操作受统一时序控制。
CPU或其它设备提供
即: 通过时钟(周期)来规定或控制各项操作的起始时间、结束时间, 以此实现各操作可在规定时间内完成。

## Slide 17
⑤ 应用场合
用于CPU内部、设备内部。
 时序关系简单,时序划分规整, 控制不复杂;
 时间安排不合理(缺点)。
 控制逻辑易于集中,便于管理;
③ 优缺点
④ 采用同步控制的一些条件
 发送、接收部件(或设备)传送时间确定;
 各部件速度相近, 传送距离较近。

## Slide 18
2、异步控制
各项操作按不同需要安排时间, 不受统一时序控制。
① 定义:
例. 异步传送操作
 主设备:
申请并掌握总线权的设备
 从设备:
响应主设备请求的设备
② 特点:
无统一时钟周期划分, 各操作间的衔接和部件之间的信息交换采用应答方式。
总线
发/接
接/发
从设备
主设备
 工作流程:

## Slide 19
主设备获得总线控制权
主设备询问从设备
主设备发送/接收数据
主设备释放总线控制权
从设备准备好?
Y
N
操作流程:

## Slide 20
3、扩展同步控制
总线周期长度可变, 时钟周期长度不变。
总线周期中插入延长周期
经总线传送一次数据所用的时间(送地址、读/写)
总线周期(5T)
T4
送地址
读/写数据
结束
时钟
T1
T3
T2
T4
Tw

## Slide 21
比如在Intel 80286中, 一次总线操作的基本长度为三个T时钟。
设: 每个T为50ns, 存储器读数据时间为140ns(从地址有效到数据出现在总线上的时间长度)。
从进入Ts到第二个Tc下降沿为125ns, 需要插入一个Tw。
Ready
Data
地址
CPU采样数据
Tc
Ts
Tc
Tw

## Slide 22
3.4.3 组合逻辑控制系统结构
SM
SIR
aI bI CP0~9
IR
时序系统
二级译码
PSW
时钟
复位
工作周期
节拍
AI/BI/CP
时钟
…
I/O请求
OP/SA/DA
OP/SA/DA
Ri/Rj
微命令发生器
（组合逻辑）

## Slide 23
1、时序系统
① 系统初始化
② 进入中断ISR
③当前为ET，
无IT、无DMAT
④当前为DMAT，
后续无IT无DMAT
FT
双
单
转移
SR
ST
DR
DT
ET
DMAT
DMA请求？
中断请求？
IT
DR
Y
N
Y
N
SR·DR
DR
转子

## Slide 24
初始化置入FT
(1)进入FT的方式与条件
运行过程打入FT
1 FT
CPFT
上电初始化
复位初始化
1-> FT =
ETend(1-> DMAT.1->IT) +
总清
1
FT
S
R
D
C
Q
DMAT(1->DMAT.1->IT )
ITend +
FT
ET结束,无DMA和中断请求
IT结束,进入中断服务程序
DMA结束,无新的DMA和中断请求

## Slide 25
时序组合逻辑电路模块
1→FT
1→ST
1→DT
1→ET
1→IT
1→DMAT
T+1
IR[15:12]
IR[8:6,2:0]
PSW
中断
DMA
FT
ST
DT
ET
IT
DMAT
T
FT
ST
DT
ET
IT
DMAT
Q2Q1Q0
clock
6个周期状态触发器、1个节拍计数器；
输入指令OP、DA、SA、PSW和I/O请求；

## Slide 26
(2) 整理组合逻辑电路模块的输出逻辑
真值表、逻辑表达式等
1→FT：…
1→ST：…
1→DT：…
1→ET：…
1→IT：…
1→DMAT：…
T+1：…
逻辑表达式转换成逻辑电路，完成设计。

## Slide 27
2、微命令发生器
微命令发生器
IR[15:12]
IR[8:6]
IR[2:0]
FT
ST
DT
ET
IT
DMAT
Q2~0
PSW
AI BI SM CI S CP EMAR R W ST

## Slide 28
微命令发生器输出的AI、BI、CP是间接型微命令，需要再次译码才能输出数据通路需要的微命令。

## Slide 29
1.组合逻辑控制方式
3.4.4 组合逻辑控制方式的优缺点及应用
综合化简产生微命令的条件，形成逻辑式，用组合逻辑电路实现；
执行指令时，由组合逻辑电路(微命令发生器)在相应时间发出所需微命令，控制有关操作。

## Slide 30
● 产生微命令的速度较快。
2.优缺点
● 设计不规整，设计效率较低；
● 不易修改、扩展指令系统功能。
3.应用场合
用于高速计算机，或小规模计算机。