## Slide 1
3.4 组合逻辑控制器
组合逻辑控制器原理图:
微命令序列
I/O状态
控制台信息
运行状态
译码器
…...
PSW
时序系统
IR
来自存贮器
送M
或ALU
+1
送M
PC
地址形成
微命令
发生器
启停
时序系统

## Slide 2
时序信号：计算机操作的时间标志。
各项操作所需的控制命令称为微命令，将产生微命令需要的逻辑条件和时间条件作为输入，微命令作为输出，并采用逻辑电路进行实现。所有微命令所需的逻辑电路就构成了微命令发生器。
时序系统:
即时序信号与操作的关系, 用于规定各项操作所需时间和时机。
在什么时间和时机？
根据什么条件？
发出什么命令？
控制器设计的依据：

## Slide 3
3.4.1 组合逻辑控制器时序系统
工作周期
时钟周期
工作脉冲
三者之间的关系如下图所示:
指令周期
工作脉冲2
工作脉冲k
...
工作脉冲1
工作周期1
工作周期i
工作周期n
…
…
时钟周期1
(节拍1)
时钟周期i
(节拍i)
时钟周期m
(节拍m)
本模型机采用三级时序系统:
教材 P164

## Slide 4
1、工作周期
模型机定义以下六个工作周期:
取指周期(FT)
用于指令正常执行
源周期(ST)
目的周期(DT)
执行周期(ET)
中断周期(IT)
DMA周期(DMAT)
用于I/O传送控制

## Slide 5
① 取指周期 FT
FT周期内, 完成从内存取指令IR, 然后修改PC值(PC)+1PC;
本阶段的操作与指令类型无关。
FT结束后, 按操作码和寻址方式转相应工作周期。
② 源周期(操作对象为源操作数) ST
当为非寄存器寻址时(操作数在主存中), 在ST中, 按指令指定的寻址方式, 形成源操作数地址并读取源操作数, 将其存入暂存器C。

## Slide 6
④ 执行周期 ET
依据IR中的操作码，完成指令指定功能(如传送、运算、取转移地址送入PC等)
 将后继指令地址 MAR
③ 目的周期 DT
当为非寄存器寻址时, 则进入DT, 按指令指定的目的寻址方式, 形成目的地址(MAR)或目的操作数(暂存器D)。
(顺序地址或转移地址)

## Slide 7
⑤ 中断周期 IT
关中断、保存断点和PSW、寻找中断服务程序入口地址并转入中断服务程序。
指CPU响应中断请求后, 直到执行中断服务程序前的一段时间。
以便返回主程序并继续执行
执行中断服务程序前, 不响应新的中断请求
中断周期内的工作由硬件自动完成(非指令来完成)
包括以下工作:
⑥ DMA周期 DMAT
指CPU响应DMA请求后, 到传送完一次数据。
DMAT内的工作由DMA控制器硬件自动完成

## Slide 8
指令周期
指令周期与工作周期时序关系
取指
工作周期1
源
工作周期2
工作周期3
目的
执行
工作周期4
控制不同工作阶段操作时间

## Slide 9
各工作周期转换流程:
单:单操作数指令
双:双操作数指令
转:转移指令
FT
双
单
转
SR
ST
DR
DT
ET
DMAT
DMA请求？
中断请求？
IT
DR
Y
N
Y
N
SR·DR
DR
SR,DR:
寄存器寻址

## Slide 10
为表示系统工作周期, 设置6个触发器分别作为各周期状态标志
1 工作周期开始
0 工作周期结束
在整个指令周期中, 任何时候必须、且只能有一个工作周期状态标志为“1”。
FT ST DT ET IT DMAT
Q
D C
1
FT
CPFT(P)
Q
D C
1
ST
CPST(P)
Q
D C
1
DT
CPDT(P)
Q
D C
1
ET
CPET(P)
…..
“1FT”、“1ST”、“1DT”、“1ET”即为工作周期状态标志。

## Slide 11
一次从M读出，并经数据通路传送的操作；或
一次数据通路传送操作；或
一次向M写入的操作
2、时钟周期T(节拍)
模型机以访存时间作为一步操作时间，设置为1us
(1)时钟周期长度
(2)时钟周期数
一个工作周期内的时钟数可变;
用计数器T控制时钟周期（节拍）数。
M→IR M→MDR R→R MDR →M

## Slide 12
由T触发器构成计数器, 通过译码器产生节拍信号。状态变化的条件是T+1=1，并且有计数脉冲CPT。
如果1个工作周期需要更多的节拍, 如T4 、 T5等, 则需要增加计数器的长度。
CPT
T+1=0
Q0
C T
2 – 4译码器
Q1
C T
T3 T2 T1 T0
00
11
10
01
T+1=1
R
R

## Slide 13
工作周期与节拍时序关系
CPT
T0
T1
T2
工作周期1
工作周期2
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T3
00
01
10
11
T+1=1
T+1=0
00
01
10
11
00

## Slide 14
每个时钟周期结束时设置一个脉冲。
3、工作脉冲 P
1µS
T
P
打入寄存器
进行时序转换
工作周期状态转换
时钟周期T计数/清除
同步定时脉冲控制定时操作。

## Slide 15
P
T0
T1
T2
T3
源周期(ST)
T0
T1
T2
T3
目的周期(DT)
T0
T1
T2
T3
P
打入
节拍切换
周期切换

## Slide 16
3.4.2 时序控制方式
1、同步控制
① 定义:
② 特点:
 有明显时序时间划分;
 时钟周期时间固定;
 各步操作的衔接、各部件之间的数据传送受严格同步时钟定时控制。
各项操作受统一时序控制。
CPU或其它设备提供
即: 通过时钟(周期)来规定或控制各项操作的起始时间、结束时间, 以此实现各操作可在规定时间内完成。
教材P99页3.1.3

## Slide 17
⑤ 应用场合
用于CPU内部、设备内部。
 时序关系简单,时序划分规整, 控制不复杂;
 时间安排不合理(缺点)。
 控制逻辑易于集中,便于管理;
③ 优缺点
④ 采用同步控制的一些条件
 发送、接收部件(或设备)传送时间确定;
 各部件速度相近, 传送距离较近。

## Slide 18
2、异步控制
各项操作按不同需要安排时间, 不受统一时序控制。
① 定义:
例. 异步传送操作
 主设备:
申请并掌握总线权的设备
 从设备:
响应主设备请求的设备
② 特点:
无统一时钟周期划分, 各操作间的衔接和部件之间的信息交换采用应答方式。
总线
发/接
接/发
从设备
主设备
 工作流程:

## Slide 19
主设备获得总线控制权
主设备询问从设备
主设备发送/接收数据
主设备释放总线控制权
从设备准备好?
Y
N
操作流程:

## Slide 20
(3) 同步方式的变化
工作周期长度可变, 时钟周期长度不变。
可用计数器指示时钟周期数的变化。
① 不同指令安排不同时钟周期数
既有一套时序系统, 但不同指令又有不同时序。
时序及控制电路非常复杂。

## Slide 21
总线周期长度可变, 时钟周期长度不变。
② 总线周期中插入延长周期
经总线传送一次数据所用的时间(送地址、读/写)
总线周期(5T)
扩展同步方式
T4
送地址
读/写数据
结束
时钟
T1
T3
T2
T4
Tw

## Slide 22
Intel8086系统的总线操作采用与上述类似方式。
比如在Intel 80286中, 一次总线操作的基本长度为三个T时钟。
在不需要和需要插入Tw的时序如下：
(1) 无等待周期的存储器读
Ts
Tc
Tc
Ready
Data
地址
CPU采样数据

## Slide 23
(2) 需要插入等待周期的存储器读
设: 每个T为50ns, 存储器读数据时间为140ns(从地址有效到数据出现在总线上的时间长度)。
从进入Ts到第二个Tc下降沿为125ns, 需要插入一个Tw。
Ready
Data
地址
CPU采样数据
Tc
Ts
Tc
Tw

## Slide 24
3.4.3 指令流程与操作时间表
拟定指令流程：
确定指令执行的具体步骤，即各工作周期中每一节拍完成的具体操作(寄存器传送级)，用流程图表示。
拟定操作时间表：
列出每一步操作所需的微命令（微操作控制信号）序列及产生条件。
描述CPU在什么时间、根据什么条件、发出什么命令、做什么事。

## Slide 25
1、进入取指周期FT
FT
双
单
转
SR
ST
DR
DT
ET
DMAT
DMA请求？
中断请求？
IT
DR
Y
N
Y
N
SR·DR
DR
① 系统初始化
② 进入中断ISR
③当前为ET，
无IT、无DMAT
④当前为DMAT，
后续无IT无DMAT

## Slide 26
初始化置入FT
(1)进入FT的方式与条件
运行过程打入FT
1 FT
CPFT
上电初始化
复位初始化
1-> FT =
ET(1-> DMAT.1->IT) +
总清
1
FT
S
R
D
C
Q
DMAT(1->DMAT.1->IT )
IT +
FT
ET结束,无DMA和中断请求
IT结束,进入中断服务程序
DMA结束,无新的DMA和中断请求

## Slide 27
FT0:
PC+1 PC
M IR
(3) 操作时间表
FT0:
电位型微命令
脉冲型微命令
EMAR,
R,
SIR
DM（直传）
CPPC
转换
CPFT(P)
CPT (P)
CPET(P)
CPDT(P)
CPST(P)
(2) 取指流程
(FT0:取指周期FT的T0节拍)
S3S2S1S0MC0（A+1）
(逻辑式1)
(逻辑式2)
(逻辑式3)
M IR
PC+1 PC
PC A
1 ST
1 ET
1 DT
(假设PC→MAR)
为什么这两项操作可以同时进行？

## Slide 28
对上述操作时间表的说明:
(1) FT结束后, 信号“1ST”、“1DT”、“1ET”仅有一个有效(为“1”), 因此, 即使脉冲CPST、 CPDT、 CPET都产生, 也只有一个工作周期触发器置为“1”, 并进入相应周期。
(2) 发出了CPFT脉冲, 但是不产生“1FT”有效信号, 即“1FT”=0, 脉冲CPFT使取指周期触发器由“1”变为“0”状态, 从而结束取指周期。
(3) FT结束以后进入其它工作周期, 并从T0开始。虽然也发出了CPT信号, 但让“T+1”= 0, 时钟周期计数器不计数, 仍然维持T0节拍。

## Slide 29
2、传送指令
(1) 指令流程
符号标识:
SR: 源操作数寄存器寻址
DR: 目的操作数寄存器寻址
: 源操作数非寄存器寻址
: 目的操作数非寄存器寻址
SR
DR
掌握方法：①掌握各工作周期的功能与特点；
②各工作周期的转换流程；
③为了便于书写，以下流程的 R 代表 (R)；

## Slide 30
RiMAR
Ri–1 Ri, MAR
RiMAR
RiMAR
PCMAR
R
(R)
–(R)
I(R)+
@(R)+
X(R)
MMDRC
MMDRC
MMDRC
MMDRC
MMDRC
Ri +1 Ri
Ri +1 Ri
PC+1PC
C MAR
C+ RiMAR
MMDRC
MMDRC
ST0
ST1
ST2
ST3
ST4
R
(R)
–(R)
I(R)+
@(R)+
X(R)
RjMAR
Rj–1 Rj, MAR
RjMAR
RjMAR
PCMAR
Rj+1Rj
Rj+1Rj
PC+1PC
MMDRMAR
MMDRD
D+ RjMAR
DT0
DT1
DT2
DT3
RiRj
RiMDR
CRj
CMDR
SR•DR
SR•DR
SR•DR
SR•DR
MDRM
MDRM
PCMAR
ET0
ET1
ET2
Ri–1 Ri, MAR
MMDRC
PCMAR
MA
→MAR
M→MDR → C
目的地址→MAR
源操作数→目的地

## Slide 31
FT0:
例1: MOV R1 , R0 ;
ET0:
R0 R1
PC MAR
ET1:
M IR,
PC+1 PC
源操作数
例2: MOV (R1), (R0);
FT0:
M IR,
PC+1 PC
ST0:
R0 MAR
ST1:
M MDR C
DT0:
R1 MAR
目的地址
ET0:
C MDR
ET1:
MDR M
ET2:
PC MAR

## Slide 32
PC+1 PC
例3: MOV X(R1), X(R0) ;
FT0:
M IR
取源操作数, 暂存于C, 需5个T
源变址位移量
PC+1 PC
ST0:
PC MAR
DT1:
M MDR C
DT0:
C MDR
源操作数
ET0:
C+R0 MAR
ET1:
MDR M
ET2:
PC MAR
M MDR C
ST1:
ST2:
ST3:
ST4:
PC MAR
M MDR D
PC+1 PC
DT2:
DT3:
D+R1 MAR
目的地址
取目的地址, 暂存于MAR, 需4个T
源操作数送存储器, 需3个T
目的变址位移量

## Slide 33
注: 寄存器编码
R0 (000)、R1 (001) 、R2 (010)、R3 (011)
SP (100)、PSW (101)、PC (111)
传送指令格式:
操作码 寄存器号 寻址方式 寄存器号 寻址方式
IR15 ∼ IR12 IR11IR10IR9 IR8 IR7 IR6 IR5 IR4 IR3 IR2IR1IR0
4位
3位
3位
3位
3位
(2) 操作时间表
MOV指令操作时间表3-12(仅ST0和ST1):
X是变址方式标志，即寻址方式字段代码为101；

## Slide 34
ST0 R0→A
R1→A
R2→A
R3→A
SP→A
PC→A
S3S2S1S0M
DM
T+1
[IR5IR4IR3+ X]
[IR5IR4IR3X]
[IR5IR4IR3X]
[–(R)]
CPMAR
P
CPR0 [条件同R0→A]
CPR1 [条件同R1→A]
CPR2 [条件同R2→A]
CPR3 [条件同R3→A]
CPSP [条件同SP→A]
CPT [ P ]
[–(R)]
S3S2S1S0MC0
[IR5IR4IR3X]
[IR5IR4IR3X]
[IR5IR4IR3X]
非自减型寻址, 直接输出:A
自减型寻址, 做减1操作:A-1
电位型微命令
脉冲型微命令
在什么时间
根据什么条件

## Slide 35
ST1 EMAR
R
SMDR
MDR B
DM
1ST
1DT
1ET
T+1
S3S2S1S0M (B)
[(R)∨–(R) ]
[(R)∨–(R) ]
DR
[(R)∨–(R) ]
DR
[(R)∨–(R) ]
P
CPC
CPST [ P ]
CPDT [ P ]
CPET [ P ]
CPT [ P ]
...
如果不是寄存器间址或自减型寄存器间址,则需要延长ST(继续ST周期), 否则进入DT或ET。
运算器输出B
逻辑或符号

## Slide 36
FT0:
M IR
例: MOV (R1), (SP)+ ;
SP MAR
M MDR C
PC+1 PC
CPPC
ST0:
SP+1 SP
EMAR
R
SMDR
MDR B
输出B
DM
CPC
SP A
A+1
DM
CPSP
EMAR
PC A
A+1
R
SIR
DM
1 ST
CPFT(P)
CPET(P)
CPT(P)
DM
CPMAR
输出A
SP A
T+1
CPT(P)
T+1
CPT(P)
ST1:
ST2:
1 DT
CPFT(P)
CPET(P)
CPT(P)
DT0:
R1 MAR
DM
CPMAR
输出A
R1 A
T+1
1 ET
CPFT(P)
CPT(P)
CPET(P)
ET0:
C MDR
C B
输出B
DM
CPMDR
CPT(P)

## Slide 37
ET1:
MDR M
PC MAR
ET2:
EMAR
W
T+1
CPT(P)
DM
CPMAR
输出A
PC A
1 FT
CPFT(P)
CPET(P)
CPT(P)
向DB输出MDR内容
DT0:
R1 MAR
DM
CPMAR
输出A
T+1
CPT(P)
1 ET
R1 A
CPFT(P)
CPET(P)
ET0:
C MDR
C B
输出B
DM
CPMDR
CPT(P)
时序切换微命令小结：
每一节拍结束时都发CPT；
工作周期结束,发CPFT、CPST、CPDT、CPET
每一节拍结束时发T+1或工作周期状态标志；

## Slide 38
3、双操作数指令
例: ADD X(R1), (PC);
ST0:
PC MAR
ST1:
M MDR C
ST2:
PC+1 PC
DT0:
PC MAR
DT2:
M MDR D
DT1:
PC+1 PC
DT3:
D+R1 MAR
DT4:
M MDR D
ET0:
C+D MDR
ET1:
MDR M
ET2:
PC MAR
FT0:
M IR,
PC+1 PC
操作流程见教材。
偏移量
目的数地址
需要目的地址→MAR，目的数→D

## Slide 39
4、单操作数指令
例: COM – (R0) ;
DT0:
R0 – 1 R0
、MAR
DT1:
M MDR D
ET0:
ET1:
MDR M
ET2:
PC MAR
FT0:
M IR,
PC+1 PC
D MDR
操作流程见教材。
S3S2S1S0MC
不需要源周期

## Slide 40
5、转移-返回指令
转移
成功
SKP
R
(R)
(R)+
按R指示从M取转移地址, 修改R。
(SP)+
X(PC)
执行再下条指令。
从R取转移地址。
按R指示从M取转移地址。
从堆栈取返回地址, 修改SP。
以PC内容为基准+偏移量作转移地址。
(RST)
操作流程见教材。
寻址方式固定为(SP)+
PC型寻址和非PC型寻址说明:
获得转移地址或返回地址，在ET中完成
JA→PC → MAR
JA→PC、MAR

## Slide 41
针对转移不成功时, 如何决定后继指令的地址:
 转移指令的地址字段所指明的寄存器不是PC, 即为非PC型寻址—
PC
则后继指令存放在当前转移指令之后的地址单元；
......
条件转移指令
后继指令
......
 转移指令的地址字段所指明的寄存器是PC, 即为PC型寻址— PC, 转移指令之后的地址存放转移地址偏移量, 后继指令位于再下一个单元, 即:
......
条件转移指令
转移地址D
后继指令
PC → MAR
PC+1 → PC、MAR

## Slide 42
SP+1 SP
M MDR PC
ET2：
SP MAR
ET1：
例1: RST (SP)+ ;
FT0：
M IR,
PC+1 PC
ET0：
、MAR
例2: JMP X(PC) ;
FT0:
M IR,
PC+1 PC
ET0:
PC MAR
ET1:
M MDR C
位移量
ET2:
PC+C PC
、MAR

## Slide 43
无条件转子:
R
(R)
(R)+
(SP)+
(PC)+
入口在R中
6、转子指令
入口在M中
入口在堆栈中
MDR M
ST1:
PC MDR
在ST形成子程序入口; 在ET保存返回地址, 并转入子程序入口。
ST0:
SP1 SP
、MAR
例: JSR (R2);
FT0:
M IR，
PC+1 PC
ET0:
R2 MAR
ET1:
M MDR C
子程序入口
C PC
、MAR
返回地址压栈
ET2:
ET3:
如何将PC压栈？

## Slide 44
7、中断周期 IT
主程序
PCMDR
SP–1SP、MAR
1IT
进入中断周期
MDRM
IT0
IT3
IT1
IT2
向量地址MAR
入口地址PC
MAR, 1FT
IT4
FT0
服务子程序
以便访问中断向量表, 得到服务程序入口地址

## Slide 45
1.组合逻辑控制方式
3.4.4 组合逻辑控制方式的优缺点及应用
综合化简产生微命令的条件，形成逻辑式，用组合逻辑电路实现；
执行指令时，由组合逻辑电路(微命令发生器)在相应时间发出所需微命令，控制有关操作。

## Slide 46
● 产生微命令的速度较快。
2.优缺点
● 设计不规整，设计效率较低；
● 不易修改、扩展指令系统功能。
3.应用场合
用于高速计算机，或小规模计算机。