## Slide 1
3.5 微程序控制方式
微命令:
控制各功能部件的电平和脉冲信号；
组合逻辑控制方式:
按数字逻辑设计的方法产生所需要的电信号；
微程序控制方式：
设计CPU时，根据指令系统事先编制微程序，并存入控制存储器(CM)。
即用程序设计思想产生微命令序列

## Slide 2
3.5.1 微程序控制的基本原理
1.基本思想
机器指令
MOV R1,R0
分步
MIR,
PC+1PC
R0R1
PCMAR
微命令序列
EMAR,R,SIR…
PCA,A+1,DM,…
R0A,传A,DM,…
PCA,传A,DM, …
微指令1
微指令2
微指令3
微指令4
微
程
序
一条机器指令的执行对应一段微程序；
一段微程序可包含多条微指令；
一条微指令包含一步操作所需微命令

## Slide 3
00H
01H
02H
取指令微程序
03H
…
0BH
MOV指令微程序
0CH
…
23H
双操作数指令微程序
24H
…
3EH
单操作数指令微程序
3FH
…
4BH
转移类指令微程序
4CH
…
60H
…
取源数微程序
取目的地址微程序
微指令1
微指令2
微指令
………
微指令
…….
微指令
控制存储器
CM

## Slide 4
2、逻辑组成
(1) 控制存储器CM
功能:
存放微程序
(CM在CPU内部, 不是主存储器)。
(2) 微指令寄存器 µIR:
存放现行微指令。
微命令字段:
提供某一步操作所需的微命令。
微地址字段:
指明后续微地址的形成方式，用于控制微程序的连续执行。
微地址
形成电路
PC
微地址寄存器
µAR
CM
译码器
微命令序列
µIR
IR
PSW
微地址字段 微命令字段
控制存储器
图见教材P99

## Slide 5
(3) 微地址形成电路
形成依据:
现行微指令的微地址字段，决定形成方式；
机器指令有关代码：操作码、寻址方式；
机器运行状态。
微地址
形成电路
PC
微地址寄存器
µAR
CM
译码器
微命令序列
µIR
IR
PSW
微地址字段 微命令字段
控制存储器
现行微指令地址；
微程序转移地址；

## Slide 6
（4）微地址寄存器µAR
功能：
存放下一条微指令在CM中的地址（微地址）
微地址
形成电路
PC
微地址寄存器
µAR
CM
译码器
微命令序列
µIR
IR
PSW
微地址字段 微命令字段
控制存储器

## Slide 7
3、工作过程
微地址
形成电路
PC
微地址寄存器
µAR
CM
译码器
微命令序列
µIR
IR
PSW
微地址字段 微命令字段
控制存储器
微程序执行过程:
(1) 取机器指令IR
(2) 转微程序入口
取首条微指令到uIR
(3) 执行首条微指令
(4) 取后续微指令到uIR
(5) 执行后续微指令
(6) 一段微程序执行完, 返回CM取指微指令（取下一机器指令）
初始µARCM 取指微命令序列

## Slide 8
(1) 直接控制法(不译法)
微命令按位给出
为1, 选用, 表示一种微命令
为0, 不选用, 不表示微命令
3.5.2 微指令编码方式
优点:
C0=
0 进位初值为0
1 进位初值为1
R=
0 不发读命令
1 发读命令
0 不发写命令
1 发写命令
W=
不需译码, 产生微命令的速度快;
信息的表示效率低。
缺点:
如果一条微指令命令字段有n位, 则只能表示n种微操作。
C0 R W
1 1 1
…..
…..
…..

## Slide 9
(3) 分段直接编译法
一条微指令分为多个微命令字段, 各字段的不同编码表示不同的微命令, 即微命令由字段编码给出。
译码器
.....
微命令
假设各字段长度分别为: k1、k2、.....、km
可表示的微命令数量为:
2k1 + 2k2 + ..... + 2km
优点:
微指令长度比直接控制法短
各字段所表示的微操作可以并行
译码器
.....
微命令
........
译码器
.....
微命令
字段1 字段2 字段m
...........

## Slide 10
– 微命令分段原则:
(1) 相容性原则
把可以在同一时刻或同一周期内发出的微命令分在不同的组, 以便并行操作。
即同时执行时不会发生冲突。
例: 将三个可在同一时刻发出的微命令1、2、3分在不同字段内, 则有:
1编码 2编码 3编码 ...... 地址字段
译码器
.....
译码器
.....
译码器
.....
1
2
3
(并行产生1、2、3)

## Slide 11
互斥性原则:
(2) 互斥性原则
不能同时出现的操作, 属于串行操作；
互斥:
同类操作中互斥的微命令放同一字段。
如:
 “Ri  选择器A”和“Rj 选择器A”不能同时出现; 可编在同一个字段内。
 “读内存命令”和“写内存命令”不能同时出现;可编在同一个字段内。

## Slide 12
(4) 分段间接编译法
例.
微命令由本字段编码和其它字段解释共同给出。
C A
① 设置解释位或解释字段
解释位
C =
1 A为某类命令
② 分类编译
按功能类型将微指令分类, 分别对各类微指令格式和字段进行编码, 并设置区分标志。
0 A为常数
微指令
CPU方式(触发器C=0或某字段=0)
I/O方式(触发器C=1或某字段=1)
例.
C A
解释位 或 触发器
C =
1 A为CPU操作类命令
0 A为I/O操作类命令

## Slide 13
3.5.3 微地址形成方式
首先是公共入口问题:
其次, 不同机器指令存在一些公共的微操作, 如:
取操作数所需微操作等
因此, 不是将所有机器指令所需微操作顺序排列存入控制存储器(CM),
而是将公共操作构成微子程序存入CM, 在需要执行该操作时, 转入该微子程序、或者形成若干分支。
取指令所需微操作；
CM如何设计？
一条机器指令对应一段完整的微程序？
所以CM可以理解为只是一个微程序库。

## Slide 14
(1) 初始微地址的形成
所有指令的取指阶段的操作是相同的, 因此将取指所需的所有微指令组成一段公共微程序(即微子程序) , 并约定一个公共入口地址(比如从地址0或其他特定单元开始)。
取指阶段结束后, 经过指令译码, 再根据指令类型转入不同指令各自对应的微程序段。
1) 取机器指令
什么是初始微地址？
每一条机器指令由一段微程序解释执行，其入口就是初始微地址。

## Slide 15
例: 假设高位地址为00H
机器指令1(Ins1)
0FH(8位) .....
入口地址=000FH
机器指令2 (Ins2)
10H(8位) .......
入口地址=0010H
① 一级功能转移
如果各操作码的位置、位数固定, 一次转换成功。
指令操作码
微程序入口
功能转移
2) 功能转移
假设:
入口地址=
高位 操作码
根据机器指令操作码转换成微程序段的入口地址。

## Slide 16
即:
000F
0010
Ins1
Ins2
问题:
指令系统中, 操作码是连续编码, 采用该地址形成方法, 形成的微指令地址也是连续的, 只能形成一条机器指令所对应的多条微指令的首条微指令的地址（转移微指令）。
...
机器指令
CM
Ins1对应的第1条微指令
Ins2对应的第1条微指令

## Slide 17
微地址1
微地址2
000F
Ins1
0010
Ins2
功能转移
功能转移
采用一级功能转移的前提条件:
各操作码的位置固定和位数固定
才能方便获得该操作码
才能获得定长地址码
CM
无条件转移 微地址1
无条件转移 微地址2
微程序1
(对应机器指令Ins1微程序段)
微程序2
(对应机器指令Ins2微程序段)

## Slide 18
② 多级功能转移
分类转移:
指令类型标志
区分指令类型
功能转移:
指令操作码
区分操作类型
如加法、减法等
如双操作数指令、单操作数指令等（同一类指令中，操作码位数与位置一般是固定的）
如操作码位数和位置不固定时。
指令类型标志
操作码
地址码

## Slide 19
③用可编程逻辑阵列PLA实现功能转移
入口地址 1
PLA
IR
入口地址 2

## Slide 20
(2) 后继微地址的形成(增量方式和断定方式)
① 增量方式（顺序执行-转移方式）
微指令某一字段提供后继地址,包括:
顺序: 现行微地址+1 ;
跳步: 现行微地址+2 ;
无条件转移: 现行微指令给出转移微地址(转移地址B);
条件转移: 现行微指令给出转移微地址和转移条件(转移地址C);
转微子程序: 现行微指令给出微子程序入口(转移地址D);
返回微主程序: 现行微指令给出寄存器号, 该寄存器的值为返回地址(A+1)
A
A+1
A+2
B
B
转移条件 C
C
(条件满足)
(条件不满足)
D
D
微子程序
R
A+1
R
CM

## Slide 21
优点：直观，与常规工作程序形态相似，容易编制和调试；
缺点：不易直接实现多路条件转移，也不容易根据刚形成的运算结果立即转移。为了解释执行各种机器指令，微程序常需要多路分支。
例如，某微指令系统有16种操作码，则在功能转移时可能需要实现16路分支。

## Slide 22
② 断定方式
由直接给定地址和测试断定相结合形成微地址。
检测某种条件或状态, 形成后续地址的其余位
微指令直接给出后续地址中的某些位
后续地址:
An~Ai
Ai1~A0
给定后续微地址高位部分(非因变分量)
给定部分 断定条件
指明后续微地址低位部分的形成方式(因变分量)
一般格式:
AnAn1.... A1~A0

## Slide 23
例:
2位
位数可变
D (给定) A (条件)
微指令
A=
01
10
操作码作为微地址低4位, D给定高6位
目的寻址方式编码作为微地址低3位, D给定高7 位
源寻址方式编码作为微地址低3位, D给定高7 位
11
可形成8路分支
可形成16路分支
可形成8路分支
假设微地址10位, 约定:

## Slide 24
微命令格式如下:
 命令字段共27位, D26～D0
 分字段编码与直接控制(不译法)混合
 假设微程序库地址长度为8位
基本数据通路操作
辅助操作
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4
顺序控制
访存操作
(后续微地址形成方式)
3.5.4 模型机微指令格式
原则：按数据通路操作划分字段，同类操作中互斥的微命令在同一字段。

## Slide 25
1. 数据通路控制字段
AI: A输入选择
000 无输入
001 Ri→A
010 C→A
011 D→A
100 PC→A
(Ri: R0～R3、SP、PC)
BI: B输入选择
000 无输入
001 Ri→B
010 C→B
011 D→B
100 MDR→B
(Ri: R0～R3、PSW)
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4

## Slide 26
SM:
ALU功能选择
S3S2S1S0M
C0:
初始进位选择
S:
移位选择:
ZO:
内总线输出分配
(该5位采用直接控制法, 不译码)
00：0 → C0 01：1 → C0
10： PSW0 →C0
00 — DM直传 01 — SL左移
10 — SR右移 11 — EX字节交换
产生打入脉冲: ZO的8个编码表示不发打入脉冲和分别打入不同的寄存器的脉冲
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4

## Slide 27
000 不发打入脉冲
001 CPRi (R0~R3, SP, PC, PSW(寄存器号指明)
010 CPC
011 CPD
100 CPMAR
101 CPMDR
110 CPPC（用于取指、变址中的打入PC）
逻辑实现原理

## Slide 28
001
IR译码器-寄存器编号译码 ....
000
001
010
011
100
101
111
CPR0 CPR1 CPR2 CPR3 CPSP CPPSW CPPC
ZO
3:8译码器
010 CPC 011 CPD
100 CPMAR 101 CPMDR
110 CPPC
000
P

## Slide 29
2. 访存操作
EMAR=
1 与地址总线连通
0 与地址总线断开
R=1
读主存, 同时作为SMDR
写入主存
W=1
该3位采用直接控制法, 不译码
3. 辅助操作 ST
00 无操作
01 开中断
10 关中断
11 SIR
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4

## Slide 30
4. 顺序控制 SC
增量
断定
9种
指明微地址形成方式
0000 顺序执行
SC:
0001 无条件转移(D26~D19提供8位转移地址)
0010 按操作码分支
增量
断定
0011 按操作码和目的寻址方式是寄存器型还是非寄存器型来断定, 实现分支
0100 按转移成功与否和是否PC型寻址断定, 实现分支
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4

## Slide 31
0111 转微子程序(由D26~D19提供8位转移地址)
1000 返回微主程序, 由返回微地址寄存器提供返回地址
增量
0101 按源操作数寻址方式断定实现分支
0110 按目的操作数寻址方式断定实现分支
断定
SC:
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4

## Slide 32
3.5.5 模型机微程序设计
采用统一微指令周期作为基本时序控制各条微指令执行。
1. 微程序控制器的时序系统
微指令周期(微周期):
从取微指令到微指令执行完成的时间:
P
微指令打入µIR
微指令周期
结果打入目的地, 后续微地址打入µAR
数据通路操作
取下条微指令
CP µIR

## Slide 33
2. 微程序的编制
(1) 编写顺序
① 按指令执行顺序编写
取机器指令
功能转移
执行
② 按操作码编码顺序, 逐级分类编写
程序控制类(转移、转子指令等)
MOV指令
双操作数指令
单操作数指令
见教材P192(模型机的微程序)
公用的微子程序

## Slide 34
（2）如何获得后继微地址？
① 实现转移:
按增量方式实现。
SC=0000
顺序执行
现行微地址+1
SC=0001
无条件转
现行微指令给出转移微地址
SC=0111
转微子程序
现行微指令给出微子程序入口
SC=1000
返回微主程序
从寄存器取返回微地址
② 实现分支：按断定方式
当采用断定方式时，一种SC代码对应一个子表，SC译码后选中对应的子表，操作码和寻址方式等作为输入逻辑条件，选中对应存储单元，获得相应的微指令地址。

## Slide 35
断定依据
MOV
双操作数
单元内容(微地址)
单操作数
JMP/JSR
03H
0CH
24H
3FH
微地址形成表:
SC=0010
按操作码分支(4路)
形成初始微地址

## Slide 36
SC=0011
按操作码 DR分支 (24路)进入执行
MOV
DR
06H
MOV
DR
0AH
3DH
10H
断定依据
单元内容(微地址)
SC=0100
按转移成功与否(J)、PC分支(4路)
40H、41H、 43H、46H
ADD
DR
SR
DR

## Slide 37
SC=0110
从60H开始, 断定分支的方式与按源寻址方式相同
SC=0101
按源寻址方式断定分支(7路)
4DH、4EH、 50H、52H、55H、59H、5EH
按目的寻址方式分支
对应7种不同的寻址方式

## Slide 38
1) 取指微指令代真(微指令的二进制代码)
(3) 微指令编程实例
M→IR:
微地址00
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4
000 000 00000 00 00 000 1 1 0 11 0000
端无输入
A
端无输入
B
运算器功能
移位器直传
不发寄存器打入脉冲
EMAR
与地址总线连通
实现
发读命令
不发写命令
置入
IR
顺序执行
初始进位为 0

## Slide 39
微地址01
PC+1→PC:
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4
100 000 11110 01 00 110 0 0 0 00 0000
端无输入
B
初始进位为 1
移位器直传
EMAR
与地址总线断开
不发读命令
不发写命令
不置入
IR
顺序执行
送
PC
A
输入端
运算器输出
A
发
PC
打入脉冲

## Slide 40
微地址02
按操作码实现分支
000 000 00000 00 00 000 0 0 0 00 0010
端无输入
B
移位器直传
EMAR
与地址总线断开
不发读命令
不发写命令
无操作
A
端无输入
即: 取指微地址和微指令代码:
00 000000000000000000110110000
01 100000111100100110000000000
02 000000000000000000000000010
运算器功能选择
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4
初始进位为0
不发打入脉冲
按操作码分支

## Slide 41
微命令编写例: M→MDR→D
000 100 10101 0 00 011 1 1 0 00 0000
产生CPD
MDR→B
运算器输出B
直传
读命令, 置入SMDR
A
端无输入
初始进位为0
EMAR连通地址总线
不发写命令
无操作
顺序执行
即: M→MDR→D 的微命令
00010010101000011110000000
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4

## Slide 42
1、计算机字长16位, 16位定长指令, 部分数据结构通路如图所示。控制信号为1有效, 为0无效。例如信号: MDRinE为1表示允许数据从DB打入MDR; MDRin为1表示允许数据从内总线打入MDR。
假设MAR的输出一直处于使能状态。
加法指令“ADD (R1), R0”的功能为(R0)+ ((R1))(R1), 即将加法的结果存入R1所指示的内存单元。
请写出指令执行阶段每个节拍的功能和有效控制信号。
作业评讲

## Slide 43
CB
A
R0
存储器
MemR MemW Data Addr
AB
内总线
MAR
MDR
PC
AC
DB
ALU
Ain
ACin
ACout
PCout
PCin
PC+1
IR
IRin
至指令译码部件
R1
R0in
R1in
R0out
R1out
MARin
MDRin
MDRinE
MDRoutE
MDRout
Add

## Slide 44
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | MAR(PC) | PCout, MARin
C2 | MDR M(MAR) PC (PC)+1 | MemR, MDRinE PC+1
C3 | IR (MDR) | MDRout, IRin
C4 | 指令译码 | 无
原题已给出
C5 | MAR (R1) | R1out , MARin
C6 | MDR M(MAR) | MemR, MDRinE
C7 | A （MDR） | R0out, Ain
C8 | AC （R0）+（A） | MDRout, Add, ACin
C9 | MDR （AC） | ACout, MDRin
C10 | M(MAR) （MDR） | MDRoutE, MemW
“ADD (R1), R0”