## Slide 1
3.5 指令流程与微命令(操作时间表)
拟定指令流程：
确定指令执行的具体步骤，即各工作周期中每一节拍完成的具体操作(寄存器传送级)，用流程图表示。
拟定操作时间表：
列出每一步操作所需的微命令（微操作控制信号）序列及产生条件。
描述CPU在什么时间、根据什么条件、发出什么命令、做什么事。

## Slide 2
内总线
AB
DB
R0 ～ R3 R0 ～ R3
C D C D
SP PC PSW MDR
选择器A
移位器
选择器B
R2
R0
R1
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
ALU
C0
EMAR
SMDR(Read)
SIR
模型机微命令
CPC
CPD
CPR2
CPR3
CPMAR
CPMDR
CPPSW
CPPC
CPSP
CPR0
CPR1
M
S3 ～S0
DM →
SL →
SR→
→A
B←
EMDR(Write)

## Slide 3
工作周期流程
① 系统初始化
② 进入中断ISR
③当前为ET，
无IT、无DMAT
④当前为DMAT，
后续无IT无DMAT
FT
双
单
转移
SR
ST
DR
DT
ET
DMAT
DMA请求？
中断请求？
IT
DR
Y
N
Y
N
SR·DR
DR
转子

## Slide 4
FT0:
PC+1 PC
M IR
取指操作时间表
FT0:
电位型微命令
脉冲型微命令
EMAR,
R,
SIR
DM（直传）
CPPC
转换
CPFT(P)
CPT (P)
CPET(P)
CPDT(P)
CPST(P)
1、取指流程
(FT0:取指周期FT的T0节拍)
S3S2S1S0MC0（A+1）
(逻辑式1)
(逻辑式2)
(逻辑式3)
M IR
PC+1 PC
PC A
1 ST
1 ET
1 DT
(假设PC→MAR)
为什么这两项操作可以同时进行？

## Slide 5
对上述操作时间表的说明:
(1) FT结束后, 信号“1ST”、“1DT”、“1ET”仅有一个有效(为“1”), 因此, 即使脉冲CPST、 CPDT、 CPET都产生, 也只有一个工作周期触发器置为“1”, 并进入相应周期。
(2) 发出了CPFT脉冲, 但是不产生“1FT”有效信号, 即“1FT”=0, 脉冲CPFT使取指周期触发器由“1”变为“0”状态, 从而结束取指周期。
(3) FT结束以后进入其它工作周期, 并从T0开始。虽然也发出了CPT信号, 但让“T+1”= 0, 时钟周期计数器不计数, 仍然维持T0节拍。

## Slide 6
2、传送指令
(1) 指令流程
符号标识:
SR: 源操作数寄存器寻址
DR: 目的操作数寄存器寻址
: 源操作数非寄存器寻址
: 目的操作数非寄存器寻址
SR
DR
掌握方法：①掌握各工作周期的功能与特点；
②各工作周期的转换流程；
③为了便于书写，以下流程的 R 代表 (R)；

## Slide 7
RiMAR
Ri–1 Ri, MAR
RiMAR
RiMAR
PCMAR
R
(R)
–(R)
I(R)+
@(R)+
X(R)
MMDRC
MMDRC
MMDRC
MMDRC
MMDRC
Ri +1 Ri
Ri +1 Ri
PC+1PC
C MAR
C+ RiMAR
MMDRC
MMDRC
ST0
ST1
ST2
ST3
ST4
R
(R)
–(R)
I(R)+
@(R)+
X(R)
RjMAR
Rj–1 Rj, MAR
RjMAR
RjMAR
PCMAR
Rj+1Rj
Rj+1Rj
PC+1PC
MMDRMAR
MMDRD
D+ RjMAR
DT0
DT1
DT2
DT3
RiRj
RiMDR
CRj
CMDR
SR•DR
SR•DR
SR•DR
SR•DR
MDRM
MDRM
PCMAR
ET0
ET1
ET2
Ri–1 Ri, MAR
MMDRC
PCMAR
MA
→MAR
M→MDR → C
目的地址→MAR
源操作数→目的地
MMDRC
C MAR

## Slide 8
FT0:
例1: MOV R1 , R0 ;
ET0:
R0 R1
PC MAR
ET1:
M IR,
PC+1 PC
源操作数
例2: MOV (R1), (R0);
FT0:
M IR,
PC+1 PC
ST0:
R0 MAR
ST1:
M MDR C
DT0:
R1 MAR
目的地址
ET0:
C MDR
ET1:
MDR M
ET2:
PC MAR

## Slide 9
PC+1 PC
例3: MOV X(R1), X(R0) ;
FT0:
M IR
取源操作数, 暂存于C, 需5个T
源变址位移量
PC+1 PC
ST0:
PC MAR
DT1:
M MDR C
DT0:
C MDR
源操作数
ET0:
C+R0 MAR
ET1:
MDR M
ET2:
PC MAR
M MDR C
ST1:
ST2:
ST3:
ST4:
PC MAR
M MDR D
PC+1 PC
DT2:
DT3:
D+R1 MAR
目的地址
取目的地址, 暂存于MAR, 需4个T
源操作数送存储器, 需3个T
目的变址位移量

## Slide 10
注: 寄存器编码
R0 (000)、R1 (001) 、R2 (010)、R3 (011)
SP (100)、PSW (101)、PC (111)
传送指令格式:
操作码 寄存器号 寻址方式 寄存器号 寻址方式
IR15 ∼ IR12 IR11IR10IR9 IR8 IR7 IR6 IR5 IR4 IR3 IR2IR1IR0
4位
3位
3位
3位
3位
(2) 操作时间表
MOV指令操作时间表(仅ST0和ST1):
X是变址方式标志，即寻址方式字段代码为101；

## Slide 11
ST0 R0→A
R1→A
R2→A
R3→A
SP→A
PC→A
S3S2S1S0M
DM
T+1
[IR5IR4IR3+ X]
[IR5IR4IR3X]
[IR5IR4IR3X]
[–(R)]
CPMAR
P
CPR0 [条件同R0→A]
CPR1 [条件同R1→A]
CPR2 [条件同R2→A]
CPR3 [条件同R3→A]
CPSP [条件同SP→A]
CPT [ P ]
[–(R)]
S3S2S1S0MC0
[IR5IR4IR3X]
[IR5IR4IR3X]
[IR5IR4IR3X]
非自减型寻址, 直接输出:A
自减型寻址, 做减1操作:A-1
电位型微命令
脉冲型微命令
在什么时间
根据什么条件
实现一步操作

## Slide 12
ST1 EMAR
R
SMDR
MDR B
DM
1ST
1DT
1ET
T+1
S3S2S1S0M (B)
[(R)∨–(R) ]
[(R)∨–(R) ]
DR
[(R)∨–(R) ]
DR
[(R)∨–(R) ]
P
CPC
CPST [ P ]
CPDT [ P ]
CPET [ P ]
CPT [ P ]
...
如果不是寄存器间址或自减型寄存器间址,则需要延长ST(继续ST周期), 否则进入DT或ET。
运算器输出B
逻辑或符号

## Slide 13
FT0:
M IR
例: MOV (R1), (SP)+ ;
SP MAR
M MDR C
PC+1 PC
CPPC
ST0:
SP+1 SP
EMAR
R
SMDR
MDR B
输出B
DM
CPC
SP A
A+1
DM
CPSP
EMAR
PC A
A+1
R
SIR
DM
1 ST
CPFT(P)
CPET(P)
CPT(P)
DM
CPMAR
输出A
SP A
T+1
CPT(P)
T+1
CPT(P)
ST1:
ST2:
1 DT
CPFT(P)
CPET(P)
CPT(P)
DT0:
R1 MAR
DM
CPMAR
输出A
R1 A
T+1
1 ET
CPFT(P)
CPT(P)
CPET(P)
ET0:
C MDR
C B
输出B
DM
CPMDR
CPT(P)
时间 每一步操作 本步操作部件的微命令序列及下一步的时序切换微命令

## Slide 14
ET1:
MDR M
PC MAR
ET2:
EMAR
W
T+1
CPT(P)
DM
CPMAR
输出A
PC A
1 FT
CPFT(P)
CPET(P)
CPT(P)
向DB输出MDR内容
DT0:
R1 MAR
DM
CPMAR
输出A
T+1
CPT(P)
1 ET
R1 A
CPFT(P)
CPET(P)
ET0:
C MDR
C B
输出B
DM
CPMDR
CPT(P)
时序切换微命令小结：
工作周期结束发CPFT、CPST、CPDT、CPET反向工作脉冲信号。
每一节拍结束时发T+1 或工作周期状态标志；
每一节拍结束时发CPT；

## Slide 15
3、双操作数指令
MDR -> M
SR.DR
SR.DR
SR.DR
SR.DR
PC -> MAR
ET0
ET1
ET2
Ri OP Rj ->Rj
Ri OP D->MDR
C OP Rj->Rj
C OP D ->MDR
MDR -> M
ADD\SUB\AND\OR\EOR
PC->MAR
M->MDR->D
PC+1-> PC
D+Rj->MAR
Ri->MAR
Rj->MAR
Rj+1 -> Rj
Rj -1 ->
Rj->MAR
DT0
DT1
DT2
DT3
R
(R)
-(R)
I/(R)+
@(R)+
X(R)
Rj MAR
Rj+1 -> Rj
M->MDR->D
M->MDR->D
M->MDR->D
M->MDR->D
M->MDR->D
M->MDR->D
D -> MAR
Rj->MAR

## Slide 16
例: ADD X(R1), (PC);
ST0:
PC MAR
ST1:
M MDR C
ST2:
PC+1 PC
DT0:
PC MAR
DT2:
M MDR D
DT1:
PC+1 PC
DT3:
D+R1 MAR
DT4:
M MDR D
ET0:
C+D MDR
ET1:
MDR M
ET2:
PC MAR
FT0:
M IR,
PC+1 PC
偏移量
目的数地址

## Slide 17
COM、NEG、INC、DEC、SL、SR
OP D ->MDR
MDR -> M
DR
DR
PC -> MAR
ET0
ET1
ET2
取指
取操作数
FT
DT
与双操作数指令DT相同
OP Rj ->Rj
4、单操作数指令

## Slide 18
例: COM – (R0) ;
DT0:
R0 – 1 R0
、MAR
DT1:
M MDR D
ET0:
ET1:
MDR M
ET2:
PC MAR
FT0:
M IR,
PC+1 PC
D MDR
S3S2S1S0MC

## Slide 19
5、转移-返回指令
转移
成功
SKP
R
(R)
(R)+
按R指示从M取转移地址, 修改R。
(SP)+
X(PC)
执行再下条指令。
从R取转移地址。
按R指示从M取转移地址。
从堆栈取返回地址, 修改SP。
以PC内容为基准+偏移量作转移地址。
(RST)
寻址方式固定为(SP)+
获得转移地址或返回地址，在ET中完成
JA→PC → MAR
JA→PC、MAR

## Slide 20
PC+1
取指
PC->MAR
PC+C->
PC, MAR
Ri->MAR
Ri->MAR
FT
ET1
ET2
SKP
(R)
(R)+
X(PC)
Ri+1 -> Ri
JMP、RST
M->MDR->
PC, MAR
Ri
PC
MAR
M->MDR->
PC, MAR
M->MDR->
C
NJP
JP,RST
ET0
PC
PC
MAR
PC
R
SP
SP+1->
SP
PC->MAR

## Slide 21
针对转移不成功时, 如何决定后继指令的地址:
 转移指令的地址字段所指明的寄存器不是PC, 即为非PC型寻址—
PC
则后继指令存放在当前转移指令之后的地址单元；
......
条件转移指令
后继指令
......
 转移指令的地址字段所指明的寄存器是PC, 即为PC型寻址— PC, 转移指令之后的地址存放转移地址偏移量, 后继指令位于再下一个单元, 即:
......
条件转移指令
转移地址D
后继指令
PC → MAR
PC+1 → PC、MAR

## Slide 22
SP+1 SP
M MDR PC
ET2：
SP MAR
ET1：
例1: RST (SP)+ ;
FT0：
M IR,
PC+1 PC
ET0：
、MAR
例2: JMP X(PC) ;
FT0:
M IR,
PC+1 PC
ET0:
PC MAR
ET1:
M MDR C
位移量
ET2:
PC+C PC
、MAR

## Slide 23
无条件转子:
R
(R)
(R)+
(SP)+
(PC)+
入口在R中
6、转子指令
入口在M中
入口在堆栈中
（1）条件满足：
在ST形成子程序入口;
在ET保存返回地址, 并转入子程序入口。
（2）条件不满足：
顺序执行。

## Slide 24
取指
Ri->MAR
PC->MAR
FT
ST0
ET0
ET2
PC
(R)
(R)+
Ri+1 -> Ri
JSR
PC+1
PC
MAR
M->MDR->C
NJSR
JSR
PC
R
Ri->MAR
M->MDR->C
SP-1
SP
MAR
SP-1
SP
MAR
PC->MDR
MDR->M
Ri
PC
MAR
PC->MDR
MDR->M
C
PC
MAR
ST1
ST2
ET1
ET3
返回地址压栈
入口地址送PC/MAR

## Slide 25
MDR M
ST1:
PC MDR
ST0:
SP1 SP
、MAR
例: JSR (R2);
FT0:
M IR，
PC+1 PC
ET0:
R2 MAR
ET1:
M MDR C
子程序入口
C PC
、MAR
返回地址压栈
ET2:
ET3:
如何将PC压栈？

## Slide 26
7、中断周期 IT
主程序
PCMDR
SP–1SP、MAR
1IT
进入中断周期
MDRM
IT0
IT3
IT1
IT2
向量地址MAR
入口地址PC
MAR, 1FT
IT4
FT0
服务子程序
以便访问中断向量表, 得到服务程序入口地址