## Slide 1
4.1 概述
第四章 存储子系统
4.2 半导体存储原理
4.3 主存储器的组织
4.4 磁表面存储原理

## Slide 2
4.1 概述
典型结构: 三级存储体系结构
高速缓存(Cache) –主存 – 外存
CPU
Cache
主存
外存
 Cache: 容量小、速度高
 主存: 容量较大、速度较高
 外存: 容量大、速度慢
4.1.1 存储系统的层次结构
存储器
读/写命令
命中
不命中
CPU访存工作流程:
CPU
主存
Cache

## Slide 3
4.1.2 存储器的分类
1. 按存储介质(存储信息的机理)分类
(1) 半导体存储器
 有源器件  速度快  非破坏性读出
应用场合:
 静态存储器: 利用双稳态触发器存储信息
 集成度低  功耗较大  信息易失
特点:
主要作高速缓存和小容量主存。
 动态存储器: 用电容存储的电荷存储信息
 速度低
 需要刷新
 集成度高
 功耗小
特点:
应用场合:
适合于作为大容量主存。

## Slide 4
 容量大
 适合长期保存信息
磁层上不同方向的磁化区域表示信息。
 非破坏性读出
应用场合: 适合于作外部存储器。
(2) 磁表面存储器
 速度慢
(3) 光盘存储器
 速度慢
利用激光对光盘表面的记录膜进行照射后是否出现融坑表示信息。
 容量很大
 非破坏性读出
 长期保存信息
应用场合: 适合于作外部存储器。

## Slide 5
2. 按存取方式分类
随机存取:
(1) 随机存取存储器(RAM、 ROM)
可按地址访问存储器中的任一单元, 访问时间与地址单元位置无关。
固存: 用户不能编程
可读/可写
只读不写
PROM: 用户可一次编程
EPROM:
用户可多次编程(紫外线擦除)
EEPROM:
用户可多次编程(电擦除)
RAM可执行操作:
ROM存储器
正常工作中只能读出，不能写入

## Slide 6
(2) 顺序存取存储器 (SAM)
访问时, 读/写部件按顺序查找目标地址, 因此, 访问时间与数据位置有关(如磁带)。
(3) 直接存取存储器(DAM)
访问时, 读/写部件先直接指向一个小区域, 再在该区域内顺序查找。访问时间与数据位置有关。
如: 磁盘、光盘等。

## Slide 7
3. 存储器的技术指标
(1)存取时间
(2)存取周期
从存储器收到读写命令，到存储器读出（写入）信息所需要的时间，TA。
存储器做连续访问操作过程中一次完整的存取操作所需的全部时间，TM (通常TM>TA)。
存取时间
存取周期
恢复期

## Slide 8
(3)数据传输率 R
单位时间内存取的信息数量，也叫带宽
数据传输率=
存储器数据位宽
存取周期
bps
【例】某内存条标称频率为133M，位宽64比特，则其带宽为：
R=64×133M÷8=1064MBps

## Slide 9
4.2.2 静态MOS存储单元与存储芯片
1、六管静态单元
(1) 组成
T1、T3: MOS反相器
触发器
T2、T4: MOS反相器
T5、T6: 控制门管
Z: 字线, 选择存储单元
W、W: 位线, 读写信号，完成读/写操作
Vcc
T3
T1
T4
T2
T5
T6
Z
W
W
4.2 半导体存储器
4.2.1 略
H

## Slide 10
(2) 状态定义
“0”: T1导通, T2截止(A=L,B=H)。
“1”: T1截止, T2导通(A=H,B=L);
(3) 工作
字线Z: 加高电平, T5、T6导通, 选中该单元。
写入: 在W、W上分别加高电平、低电平, 写1
在W、W上分别加低电平、高电平, 写0
Vcc
T3
T1
T4
T2
T5
T6
Z
W
W
A
B

## Slide 11
Vcc
T3
T1
T4
T2
T5
T6
Z
W
W
A
B
读出：
若原存信息为0，则位线W电位变为低，出现负脉冲；
若原存信息为1，则位线W电位变为低，出现负脉冲。
先对W和W预充电至高电平；
字线Z加高电平，选中存储单元；

## Slide 12
只要Vcc电源正常, 保证向电路供电, 便能维持存储信息不变。所以称为静态易失存储单元
静态单元是非破坏性读出, 读出后不需重写。
(4) 保持
Z: 加低电平, T5、T6截止, 该单元未选中, 保持原状态。
上述存放1位二进制信息的存储电路称为一个位单元
Vcc
T3
T1
T4
T2
T5
T6
Z
W
W
A
B

## Slide 13
2. 存储芯片举例
SRAM芯片2114 (1K4位)
(1) 外特性
 地址引脚:
A9～A0 (输入)
 数据引脚:
D3～D0 (输入/输出)
 电源、地
 控制端:
= 0 选中芯片
= 1 未选中芯片
片选CS
写使能WE
= 0 写
= 1 读
A6 A5 A4 A3 A0 A1 A2 CS GND
Vcc A7 A8 A9 D0 D1 D2 D3 WE
2114 (1K4)
1
9
10
18

## Slide 14
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
地址
地址译码器
读写电路
读写电路
读写电路
A0
A1
A9
Z0
Z1
Z1023
D0
D1
D4
W0
W0
W1
W1
W4
W4
字线
字1位1
一维地址译码方式
(例：1024*4位)
存储阵列的每一行对应一个字，共用一根字线
缺点：当地址线增加时，使译码器的复杂度按2n增加
如何实现内部位存储单元阵列？

## Slide 15
≈
≈
≈
≈
≈
≈
地址
X地址译码器
A0
A1
A2
A3
X0
X31
Y31
Y0
A4
Y 地 址 译 码 器
读写电路
A5
A6
A7
A8
A9
D
读
写
W
W
W
W
32×32位
二维地址译码的位选方式
每次读出1位
优点：译码线少
(32+32=64)
缺点：需多片构成字

## Slide 16
(2) 内部寻址逻辑
寻址空间1K, 存储芯片共1K4个位单元, 被分成4个位平面(按矩阵排列), 每个平面1K 1位。
每平面矩阵排成64行16列。
D3
D2
D1
D0
X0
行译码
6位行地址
X63
列译码
Y0
Y15
4位列地址
64 16
64 16
64 16
64 16
1K
1K
1K
1K

## Slide 17
__
CS
A0
A9
D0
D3
___
WE
1K×1
1
2
3
4
I/O
I/O
I/O
I/O
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
…
…
地址总线
数据总线
.
.

## Slide 18
读写过程控制:
字线
位线选择
Xi
读/写线路
Yi
W
W
W
W
数据输出缓冲
数据输入缓冲
D0D1D2D3
控制电路
CS
WE

## Slide 19
1.四管单元
（1）组成
T1、T2：记忆管
C1、C2：柵极电容
T3、T4：控制门管
Z：字线
位线
W、
W：
（2）定义
“0”：T1导通，T2截止
“1”：T1截止，T2导通
（C1有电荷,C2无电荷 ）；
（C1无电荷,C2有电荷）。
T3
T4
Z
W
W
T1
T2
C1
C2
A
B
4.2.3 动态MOS存储单元与存储芯片

## Slide 20
（4）保持
Z：加低电平，
T3、T4截止，该单元未选中，保持原状态
需定期向电容补充电荷（动态刷新），∴称动态
（3）写入
Z：加高电平
写0：W低电平、W高电平(A=L，B=H)
写1：W高电平、W低电平(A=H，B=L)
T3
T4
Z
W
W
T1
T2
C1
C2
A
B

## Slide 21
W、W先预充电至高电平，断开充电回路字线Z加高电平
四管单元是非破坏性读出，读出过程即实现刷新
（5）读出
若原存信息为0，则位线W上有负脉冲，读出0；
若原存信息为1，则位线W上有负脉冲，读出1；
T3
T4
Z
W
W
T1
T2
C1
C2
A
B
Vcc
预充
预充

## Slide 22
2. 单管单元
(1) 组成
C: 记忆单元
T: 控制门管
Z: 字线
W: 位线
(2) 信息的存储
“0”: C无电荷(电荷量少);
“1”: C有电荷(电荷量多)
C
W
Z
T
V0
V1
C

## Slide 23
写入:
Z加高电平, T导通, W上加高/低电平, 写1/0(V1/V0)
读出: W预充电至Vm(对分布电容C), 断开充电回路
(3) 工作原理
Z: 加高电平, T导通, 根据W线电位变化, 读出1/0
其中
Vm 
(V1+V0)
2
若原信息为0, 则W通过T向C充电, 使位线W的电平下降;
C
W
Z
T
C
若原信息为1, 则C通过T向位线W放电, 使W的电平上升;
根据位线W电平变化的方向和幅度判断是“0”或“1”。

## Slide 24
(4) 保持
字线Z: 加低电平, T截止, 该单元未选中, 保持原状态。
单管单元是破坏性读出, 读出后需重写。
C
W
Z
T
C

## Slide 25
地址线:
A7~A0 (输入)分时复用, 提供16位地址。
数据端:
Di (输入)
Do (输出)
GND CAS Do A6 A3 A4 A5 A7
2164 (64K1)
1
8
9
16
Di WE RAS A0 A2 A1 Vcc
空闲/刷新
电源、地、引脚1未使用
3. 存储芯片
外特性:
例. DRAM芯片2164
(64K1位)
控制端:
片选
= 0 写
= 1 读
写使能WE
行地址选通RAS=0时,
列地址选通CAS=0时,
A7~A0为行地址
(高8位地址)
A7~A0为列地址
(低8位地址)

## Slide 26
附: 半导体存储芯片的一般结构
除存储单元本身, 存储芯片内部还包括地址译码器、I/O电路、片选控制和输出驱动电路等。
(1) 地址译码器
地址译码器对n条地址线译码, 以选择2n个存储单元中的一个。根据输入地址来选择存储单元, 通常采用行/列双译码方式;
(2) I/O电路
I/O电路在数据总线与被选中的单元之间, 控制被选中单元读出或写入, 并具有驱动作用。

## Slide 27
(3) 片选控制电路
片选控制电路用于控制存储芯片是否被选中。
一个存储器系统一般由一定数量的存储芯片组成。访存时, 首先要选片, 用地址译码器输出和一些控制信号(如Intel86的M/IO)形成选片信号, 只有存储芯片的片选(CS)有效时, 才能对该片上的存储单元进行读/写操作。
地址译码器
(产生片选信号)
存储芯片
来自地址总线
来自地址总线
CS
选单元译码器
…

## Slide 28
例: 一个8K8静态RAM
A3
为扩展存储器容量, 常需将若干存储芯片的数据线并联使用并与数据总线连接, 因而需要使用三态输出驱动电路, 便于连接数据总线, 又具驱动功能。
(4) 输出驱动电路
8K8
存储矩阵
I/O电路
列译码
行译码
数据输入电路
三态数据输出驱动
控制电路
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A11
A12
A9
A0
A1
A2
A10
CS
OE
WE
.
.
.
D0
D7
.
.
.
….
D0
D7
.
.
.