## Slide 1
4.3 主存储器组织
要解决的问题:
 芯片的选用
 地址分配
 片选逻辑
 信号线的连接
多大容量, 位数, 多少片等
将CPU提供的全部地址空间的哪些地址空间分配给所设计的存储器, 怎样分配, 电路中如何体现
如何产生芯片所需片选信号
所有信号线如何连接
线路连接的原理框图:
如何由存储芯片→存储器
 确定设计容量
多大设计容量, 如何分组

## Slide 2
CPU
存储芯片
2
存储芯片
1
存储芯片
n
....
地址译码电路(产生片选信号)
....
地址总线
数据总线
控制总线
地址
涉及地址分配、译码选片和译码选单元等。

## Slide 3
假设教学楼的其中一层, 最多可以设计64排座位, 并用6位数(二进制)对每一排进行编号:
A5 A4 A3 A2 A1 A0
现有4间教室, 每间8排(共32排)。要从这64个编号中为这32排座位进行连续编号。假设选低32个编号:
000 000
000 001
000 010
.....
000 111
第1间
地址分配、译码选片和译码选单元关系例:
001 000
001 001
001 010
.....
001 111
第2间
010 000
010 001
010 010
.....
010 111
第3间
011 000
011 001
011 010
.....
011 111
第4间

## Slide 4
(1) 如果低3位用于每排编号，每间教室内的编号都相同;
(2) 高3位用于教室编号。
000 000
000 001
000 010
.....
000 111
第1间
001 000
001 001
001 010
.....
001 111
第2间
010 000
010 001
010 010
.....
010 111
第3间
011 000
011 001
011 010
.....
011 111
第4间

## Slide 5
与存储器相对应:
选片相当于选教室, 由地址的高位部分译码产生片选信号; 选单元相当于选哪一排座位, 由芯片接收地址的低位部分在芯片内译码来选择哪一个存储单元（每个存储单元有多位）。
这里的地址的高位部分和地址低位部分的具体位数由芯片的容量、CPU提供的地址位数、以及拟构成的存储器的容量来决定。
存储器组织者需要为每组芯片分配地址, 并根据所分配的地址来设计译码器以产生片选信号; 而选择存储单元是由存储芯片内置的译码器完成, 但组织者需要将相应的地址线连接到存储芯片上。

## Slide 6
(3) 如果一个教室有8排, 每排仅4个座位, 现需要一个有16排、每排有8个座位的教室;
先拼成16排, 再凑齐每排8个座位:
.....
0
1
7
2
...
也可以先拼成每排8个座位, 再凑齐16排
可将每个教室看作一片存储芯片, 一排看作一个编址单元, 一个座位看作单元中的一位。
假设可以拼接:
.....
8
9
15
10
...
.....
.....
总座位数→总容量

## Slide 7
4.3.1 主存容量的扩展
主存容量=字数 位数
字数指可编址存储单元数
位数指每个编址存储单元的位数
字节编址
0000H
0001H
16/32/64….
字编址址
0000H
0001H

## Slide 8
1.位扩展
位扩展指只在位数方向扩展。位扩展的连接方式是将各存储芯片的地址线、片选线和读/写线相应地并联起来，而将各芯片的数据线单独列出。
如用64K×1的SRAM存储芯片组成64K×8的存储器，需要8块芯片。
容量 地址 数据
存储器 64K×8 16 8
存储芯片 64K×1 16 1
4.3.1 主存容量的扩展

## Slide 9
64K×8
芯片组
A15～A0
D7～D0
__
CS
___
WE
__
CS
A0
A15
D0
D7
___
WE
64K×1
1
2
3
4
5
6
7
8
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
…
…
地址总线
数据总线
.
.

## Slide 10
当CPU访问该存储器时，其发出的地址和控制信号同时传给8个芯片，选中每个芯片的同一单元，其单元的内容被同时读至数据总线的相应位，或将数据总线上的内容分别同时写入相应单元。
D0
D6
D7
D7 ～D0
CS
A15 ～A0
WE
64K
×1
64K
×1
64K
×1
…..

## Slide 11
2.编址空间扩展（字扩展）
字扩展是指仅在字数方向扩展，而位数不变。字扩展将芯片的数据线、读/写线并联，由片选信号（高位地址线译码）选定存储芯片，低位地址线直接连接各芯片。
如用16K×8的SRAM组成64K×8的存储器，需要4块芯片。
容量 地址 数据
存储器 64K×8 16 8
存储芯片 16K×8 14 8

## Slide 12
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
___
WE
__
CS
D7～D0
A15～A0
A13～A0
A15～A14
___
WE
___
WE
___
WE
___
WE
D7～0
D7～0
D7～0
A13～0
__
CS
__
CS
__
CS
__
CS
A13～0
A13～0
译码器
__
Y3
__
Y2
__
Y1
__
Y0
。
。
。
。
。
A13～0
D7～0
64K×8
芯片组
A15～A0
D7～D0
__
CS
___
WE

## Slide 13
3.字和位同时扩展
当构成一个容量较大的存储器时，往往需要在字数方向和位数方向上同时扩展，这将是前两种扩展的组合。
如用16K×4的SRAM组成64K×8的存储器，需要8个芯片。
容量 地址 数据
存储器 64K×8 16 8
存储芯片 16K×4 14 4

## Slide 14
给出芯片地址分配与片选逻辑, 画出存储器框图
1. 根据存储器设计容量计算芯片数与分组
例1.
用2114(1K4)SRAM芯片组成容量为4K8的存储器。假设CPU地址总线A15 ~A0, 数据总线D7 ~D0, 读/写信号线R/ W。
设计步骤:
先扩展位数,
2片1K4
1K8
4组1K8
4K8
8片
再扩展单元数

## Slide 15
2. 地址分配与片选逻辑
3)为每组芯片分配哪几位地址, 以寻找片内的存储单元；
4)由哪几位地址形成芯片选择逻辑, 以寻找各芯片组。
2)存储空间分配:
假设: 4KB存储器（需12位地址）由4组芯片组成，且每组为1KB （需10位地址），在16位地址空间(64KB)中占据任意连续区间。
即本4KB占据64KB的哪4K空间?
000 ～ 3FF
400 ～ 7FF
800 ～ BFF
C00 ～ FFF
1)明确CPU可访问存储空间： CPU地址总线A15 ~A0

## Slide 16
A15…A12A11A10 A9 · · · · A0
任意值
片选
芯片内地址
低位地址分配给芯片, 高位地址形成片选逻辑。
4KB
64KB
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
000-
3FF
400- 7FF
800- BFF
C00-
FFF
(4K需要12位地址A11~A0, 每块芯片需10位地址A9~A0)
0 0 0 · · · · · · 0
0 0 1 · · · · · · ·1
0 1 1 · · · · · ·1
0 1 0 · · · · · · 0
1 0 1 · · · · · · 1
1 0 0 · · · · · 0
1 1 0 · · · · · · 0
1 1 1 · · · · · · 1

## Slide 17
低位地址分配给芯片, 高位地址形成片选逻辑。
1K
A9～A0
CS0
A11 A10
(=00)
1K
A9～A0
CS1
A11 A10
(=01)
1K
A9～A0
CS2
A11 A10
(=10)
1K
A9～A0
CS3
A11 A10
(=11)
芯片 芯片地址 片选信号 片选逻辑

## Slide 18
3. 连接方式 (假设片选信号CS为低电平有效)
4
1K4
1K4
4
10
1K4
1K4
4
10
1K4
1K4
4
10
4
1K4
1K4
4
10
4
4
A9~A0
D7~D4
D3~D0
4
4
R/W
A11 A10
CS3
CS0
A11 A10
CS1
A11 A10
CS2
A11 A10
CS
CS
CS
CS
CS0=
A11A10
(=00)
CS1=
A11A10
(=01)
CS2=
A11A10
(=10)
CS3=
A11A10
(=11)

## Slide 19
每一组的连接详图(如0组):
2114
(1K4)
D7
D6 D5
D4 D3
D2 D1
D0
D3
D2 D1
D0
D7
D6
D5
D4
R/W
WE
地址总线
A9~A0
A11
A10
2114
(1K4)
CS0
CS
CS
A9~A0
片选信号为低电平有效

## Slide 20
再假设: 上述4KB不是占据任意连续区间, 而是分配一个固定空间1000-1FFF。则有:
A15…A12A11A10 A9 · · · · · A0
64KB
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1 1 0 · · · · · · · 0
1 1 1 · · · · · · · 1
1 0 1 · · · · · · · 1
1 0 0 · · · · · · · 0
0 1 1 · · · · · · · 1
0 1 0 · · · · · · · 0
0 0 0 · · · · · · · 0
0 0 1 · · · · · · · 1
1000- 13FF
1400- 17FF
1800- 1BFF
1C00- 1FFF
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1

## Slide 21
片选逻辑:
第一组: A15…A12A11A10 = 000100
第二组: A15…A12A11A10 = 000101
第三组: A15…A12A11A10 = 000110
第四组: A15…A12A11A10 = 000111
如果使用3:8译码器来产生片选信号, 可将上述状态看作: A15A14A13=000时, A12A11A10分别=100、101、110、111。
(=CS0)
(=CS1)
(=CS2)
(=CS3)

## Slide 22
电路框图:
A15A14A13 =000
A12A11A10 =100第1组片选
A12A11A10 =101第2组片选
A12A11A10 =110第3组片选
A12A11A10 =111第4组片选
A12A11A10 =000~011暂不使用
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
Y0
3:8
译码器
A15 A14 A13
EN
3:8
译码器
A12 A11 A10
EN
注: 图中未画出地址线、数据线和读写线
将除了与芯片连接的地址以外的所有高位地址用于译码产生片选信号, 称为全译码方式。

## Slide 23
某存储器按字节编址。其中, 0000H~ 07FFH为ROM区, 选用EPROM芯片(2KB/片); 0800H ~ 13FFH为RAM区, 选用RAM芯片(2KB/片和1KB/片)。地址总线A15~A0。给出地址分配和片选逻辑。
例2.
1. 计算容量和芯片数
ROM区: 2KB
RAM区: 3KB
2. 地址分配与片选逻辑
共3片(总容量5K)
(0800~0BFFH, 0C00~0FFFH, 1000 ~13FFH)

## Slide 24
A15A14A13A12A11A10A9….A0
5KB需13位地址寻址: A12 ~ A0
0 0 0 0 0 0 ……. . 0
0 0 0 0 0 1 …… 1
0000 H
07FFH
0 0 0 0 1 1 …… . 1
0 0 0 0 1 0 …… . 0
0800 H
0FFFH
0 0 0 1 0 0 1 ….. .1
0 0 0 1 0 0 0 …. . 0
1000 H
13FFH
64KB
1KB (RAM)
2KB
(ROM)
2KB (RAM)
即: 对2K的ROM, 有A12A11 = 00
对2K的RAM, 有A12A11 = 01
对1K的RAM, 有A12A11A10= 100

## Slide 25
低位地址分配给芯片, 高位地址形成片选逻辑。
2K
A10～A0
CS1
A12A11
1K
A9 ～ A0
CS2
A12A11A10
A15A14A13为全0
2K
A10～A0
CS0
A12A11
芯片 芯片地址 片选信号 片选逻辑
3. 连接方式
 芯片每个单元长度为1个字节。
 片选信号低电平有效 (假设ROM的片选信号有效时, 便能实现读操作)。
 由于A15A14A13为全0, 在产生片选的译码电路中可以不体现。（有无影响？）

## Slide 26
CPU
地址总线
2K
RAM
2K
ROM
1K
RAM
数据总线
D7~D0
D7 ~D0
D7 ~D0
A12 A11
CS
CS
CS
A11
A12
A10
A11
A12
CS0=
A12A11
CS1=
A12A11
CS2=
A12A11A10
R/W
A10~A0
A10~A0
A9~A0
将除了与芯片连接的地址外的部分高位地址用于译码产生片选信号, 称为部分译码方式。

## Slide 27
CPU
2K
ROM
2K
RAM
1K
RAM
数据总线 D7~D0
A0
A10
......…
地址总线

## Slide 28
例3. CPU地址总线16条, 数据总线8条, 有以下存储器连接电路:
1. 写出每片芯片的地址范围;
2. 分析芯片地址重叠情况;
3. 利用已有线路且在尽可能少地改变已有线路基础上, 增加一片16KB存储器芯片。
3:8
译码器
EN
VMA
A15
A14
A13
8KB
4KB
2KB
2KB
CS
CS
CS
CS
111
A12
100
010
101
110
001
000
011

## Slide 29
1. 写出每片芯片的地址范围
1 1 1 0 0 0 0 …. 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 …. 1 1 1
A15A14A13A12A11A10 A9….A2A1A0
8KB
E000~FFFF
4KB
1 1 0 0 0 0 0 …. 0 0 0
1 1 0 1 1 1 1 …. 1 1 1
C000~DFFF
2BK①
1 0 1 0 0 0 0 …. 0 0 0
1 0 1 0 1 1 1 …. 1 1 1
A000~AFFF
2BK②
1 0 0 1 0 0 0 …. 0 0 0
1 0 0 1 1 1 1 …. 1 1 1
9000~9FFF
8K地址范围
4K地址范围

## Slide 30
2. 分析芯片地址重叠情况
(1) 8KB芯片地址空间E000~FFFF, 没有地址重叠;
(2) 4KB芯片地址空间C000~DFFF(即两个4K空间: C000~CFFF、D000~DFFF), 有4K地址重叠;
(3) 2KB ①芯片地址空间A000~AFFF(即两个2K空间: A000~A7FF、A800~AFFF), 有2K地址重叠;
(4) 2KB ②芯片地址空间9000~9FFF(即两个2K空间: 9000~97FF、9800~9FFF), 有2K地址重叠;

## Slide 31
3. 利用已有线路且在尽可能少地改变已有线路基础上, 增加一片16KB存储器芯片
为尽可能少地改变已有线路基础上, 利用已有3:8译码器空闲的4个输出, 为新增16KB芯片分配如下地址:
0000~3FFF
0 0 0 0 0 0 0 …… 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 …… 1 1 1
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 …… A2 A1 A0
CS
VMA
3:8
译码器
EN
A15
A14
A13
8KB
4KB
2KB
2KB
CS
CS
CS
111
A12
100
010
101
110
001
000
011

## Slide 32
可看出, 图中3:8译码器当A15A14A13为001和000是空闲输出, 每一个输出代表8K空间, 两个输出共16K范围。
可以分析这两个引脚表示的地址范围:
0 0 0 0 0 0 0 …… 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 …… 1 1 1
A15A14A13A12A11A10A9……A2A1A0
A15A14A13
001
0 0 1 0 0 0 0 …… 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 …… 1 1 1
A15A14A13
000
总范围: 0000H~3FFFH, 即为16K芯片分配的地址范围。
0000H～
1FFFH
2000H～
3FFFH
低14位地址同时给片内译码单元

## Slide 33
CS
VMA
3:8
译码器
EN
A15
A14
A13
8KB
4KB
2KB
2KB
CS
CS
CS
111
A12
100
010
101
110
001
000
011
因此有以下连接:
16KB
CS
说明:
(1) 利用了原有线路
(2) 未改变原有线路

## Slide 34
思考题：地址总线16条, 数据总线8条, 有以下存储器连接电路:
2:4
译码器
EN
A15
A14
16KB
CS
8KB
CS
11
A13
00
01
10
(1) 写出每片芯片的地址范围;
(2) 分析芯片地址重叠情况;
(3) 用两片4KB芯片直接替换图中的两片2KB芯片, 不做其他任何改动, 是否可行? 为什么?
2:4
译码器
EN
A13
A12
11
10
8KB
CS
8KB
CS
2KB
CS
2KB
CS

## Slide 35
4.4 动态存储器的刷新
1. 刷新定义和原因
定期向电容补充电荷
刷新
动态存储器依靠电容电荷存储信息。电容电荷随时间推移将缓慢释放(泄漏), 因此需要定期对原存信息为1的电容补充电荷。
注意刷新与重写的区别。
破坏性读出后重写, 以恢复原来的信息
动态存储器, 需定期补充电荷以保持原来信息
P268

## Slide 36
2. 最大刷新间隔
大多数DRAM要求: 2ms内须对所有单元刷新一遍
各动态芯片可同时刷新, 片内按行刷新(按行读)。
3. 刷新方法
刷新一行所用的时间。
 刷新周期(存取周期):
 刷新周期数:
刷新一片芯片所需的周期数由芯片矩阵的行数决定。
(注: 单管动态存储器, 读出时能自动重写补充电荷)
刷新时的几个基本概念:
 对主存的访问:
由CPU提供行、列地址随机访问
CPU访存:
芯片刷新:
由刷新地址计数器提供行地址定时刷新。

## Slide 37
2ms内集中安排所有刷新周期。
4. 刷新周期的安排方式
死区
集中刷新用于实时要求不高的场合.
(1) 集中刷新
R/W
刷新
R/W
刷新
2ms
50ns
在此期间, 不能使用存储器
(2) 分散刷新
各刷新周期分散安排在存取周期中。
R/W
R/W
刷新
刷新
100ns
造成主存利用率降低, 用在低速系统中

## Slide 38
(3) 异步刷新
例. 一片动态存储芯片共128行
刷新周期分散安排在2ms内。
2ms
128行
≈15.6 微秒
即: 每隔15.6微秒提一次刷新请求, 刷新一行; 2ms内刷新完所有行。
R/W
刷新
R/W
刷新
R/W
R/W
R/W
15.6 微秒
15.6 微秒
15.6 微秒
刷新请求
刷新请求
(可作为DMA请求)
(可作为DMA请求)

## Slide 39
4.5 数据校验
1、奇偶校验
(1) 奇校验
对给定的一个需传送的代码Dn–1∼D0 , 设置一个校验位P, 要求PDn–1∼D0(共n+1位)中, “1”的个数须为奇数。校验位P连同代码Dn–1～D0一起传送。
比如: 代码串10001101, 则P应为1, 形成110001101
电路:
对一个八位的数据D7～D0 , 则:
D7
D6
D0
D4
D5
P




P270
校验码

## Slide 40
(2) 偶校验（教材P271）
对代码的接收方:
“1” 则正确
“0” 则错误
对给定的一个需传送的代码Dn–1  D0 , 设置一个校验位P, 要求PDn–1D0(共n+1位)中, “1”的个数须为偶数。校验位P连同代码Dn–1～D0一起传送。
奇偶校验简单, 但是只能校验一位错误, 且不能指出错误位置。
D7
D6
D0
D4
D5
P






## Slide 41
检测依据：
多重奇偶校验。
代码分组
各组进行奇偶校验
形成多位校验
指误字
=全0 无错
≠全0 有错
指误字状态对应出错位序号, 将出错位变反即可纠错
如: 海明8421码
I4 I3 I2 P3 I1 P2 P1
(I4 I3 I2 I1是信息位,
P3 P2 P1 是校验位)
P3  I4I3I2
P2  I4I3I1
P1  I4I2I1
2、海明（汉明）校验
P281
偶校验

## Slide 42
指误字: G2 G1 G0
G2  I4I3I2P3
G1  I4I3I1P2
G0  I4I2I1P1
由 G2 G1 G0将指明错误代码所在位置。
又如, G2 G1 G0 110, 表示错误发生在第六位, 将其变反即可修正。(G2G1G0 000时, 无错误)
比如: I2出错, 则G2和G0为1, G1为0, 即G2G1G0 101, 表明第5位出错。
I4 I3 I2 P3 I1 P2 P1
P3  I4I3I2
P2  I4I3I1
P1  I4I2I1