## Slide 1
5.5.1 DMA基本概念
1、定义
直接依靠硬件系统来控制主存与设备之间的数据传送,传送期间无需CPU干预，传送结束后通常用中断方式通知CPU。
5.5 DMA方式与接口
教材6.5和P110-112

## Slide 2
逻辑断开
DMA传送
DMA传送过程示意图:
系统总线
CPU
M
外围设备
设备接口
DMA控制器
总线请求
总线批准
基本DMA控制器接口

## Slide 3
2、特点
响应随机请求
不影响CPU程序的执行，仅占用总线、无程序切换
大批量数据的简单传送
3、典型的应用
主存与高速I/O设备之间的简单数据传送
大批量数据采集系统
动态存储器（DRAM）的自动刷新

## Slide 4
4、DMA的数据传送模式
（1）单字传送
DMA请求获得批准后，CPU让出一个总线周期用于字或字节的传送，再回收并重新判断下一个周期的总线控制权，也称为周期挪用或窃取。
（2）块传送方式
DMA被批准后，连续占用若干个总线周期，连续批量地传送数据，结束后将总线的控制权交回给CPU。

## Slide 5
系统总线
CPU
M
外围设备
设备接口
DMA控制器
总线请求
总线批准
控制/状态逻辑
数据缓冲寄存器
内存地址寄存器
字节计数器
中断机构
设备选择电路
5、DMA初始化工作的步骤
向接口送出I/O设备的寻址信息；
向DMA控制器送出控制字，如传送方向；
向DMA控制器送出主存缓冲区首址；
向DMA控制器送出传送的数据量；

## Slide 6
系统总线
CPU
M
DMA
控制器
外围设备
接口
总线请求
总线批准
外围设备
接口
DMA请求
DMA批准
5.5.2 DMA控制器与接口的功能
多路型DMA控制器接口

## Slide 7
DMA控制器的功能
(1) 接收初始化信息
(传送方向、主存首址、交换量)
初始化
(2) 接收外设DMA请求, 判优, 向CPU申请总线
传送前
(3) 接管总线权,发总线地址、读/写命令
并向I/O接口发出响应信号
传送期间
 接口功能
(1) 接收CPU初始化信息(外设寻址信息)
初始化
(2) 向DMA控制器发请求
传送前, 外设准备好
(3) 向总线传送数据
传送期间
现代计算机一般设置专用DMA控制器, DMA控制器和接口各自的功能是:
(4) 向CPU发中断请求
传送结束
(4) 向CPU撤销请求，并向I/O发结束信号
传送结束

## Slide 8
CPU
M
DMA
控制器
外围设备
接口
总线请求
总线应答
外围设备
接口
DRQ
DACK
5.5.3 DMA传送过程
操作过程 (四个阶段)
主程序实现初始化(对DMA控制器和接口);
程序准备:
执行中断处理程序。
(硬件实现)
DMA传送:
善后处理:
存储器 I/O
数传
中断请求
DRQ→HRQ →HLDA →DACK
传送请求:

## Slide 9
1.系统连接方式
5.5.4 磁盘存储器接口
由两级DMA控制:
主机板上DMA控制器：
适配器内DMA控制器：
M 适配器
适配器 驱动器
系统总线
M
DMA
控制器
CPU
磁盘驱动器
磁盘适配器
DMA控制器

## Slide 10
2.硬盘适配器
处理机接口
智能主控器
驱动器接口
硬盘驱动器
系统总线
EPROM控制逻辑：
I/O端口控制逻辑：
存放硬盘驱动程序(系统自检时被引入系统管理之下)。
（1）处理机接口(面向系统总线一侧)
接收CPU送来的端口地址、读/写命令，访问处理机接口中的相应寄存器。
（2）智能主控器
微处理器：
执行硬盘控制程序。
RAM：
扇区缓存(存放二个扇区数据)。
ROM：
存放硬盘控制程序。

## Slide 11
(驱动器选择、寻道方向选择、读、写……)
(选中、就绪、寻道完成……)
（3）驱动器接口(面向设备一侧)
DMA控制器：
控制主控RAM与驱动器之间的数据传送。
硬盘控制逻辑：
向驱动器送出控制命令
并-串
控制串-并转换：
写盘：
主控RAM
驱动器
读盘：
驱动器
串-并
主控RAM
驱动器控制逻辑：
驱动器状态逻辑：
接收驱动器状态信息

## Slide 12
系统总线
M
DMA
控制器
CPU
磁盘驱动器
磁盘适配器
DMA控制器
CPU向适配器送出驱动器号、圆柱面号、磁头号、起始扇区号、扇区数等外设寻址信息；向DMA控制器送出传送方向、主存首址、交换量等信息。
3.硬盘DMA方式调用过程
适配器启动寻道，并用中断方式判寻道是否正确。
(如不正确，重新寻道；正确，启动磁盘读/写)

## Slide 13
判断适配器准备是否准备好。
读盘：主控RAM满一扇区
写盘：主控RAM空一扇区
CPU响应DMA请求，由DMA控制器接管总线，执行传送。
批量传送完毕，DMA控制器发出结束信号，终止DMA传输，适配器申请中断。
CPU响应中断请求，作后续的处理。
提出DMA请求