## Slide 1
第六章 输入输出设备及接口
6.1 键盘及接口
6.2 显示设备及接口
★

## Slide 2
键盘接口的主要功能是: 使CPU能识别哪一个键被按下。
 非编码键盘(扫描式键盘)
 编码键盘
通过硬件或软件的方式识别按键的位置编码;
由键盘内的接口电路自动对每一个按键进行字符编码。键被按下后, 该编码送往CPU。
6.1 键盘及接口

## Slide 3
….
编
码
器
按键对应编码，如ASCII码
寄存器
DB
缺点:
由组合逻辑电路构成的复杂的编码电路
不可重新定义键名和键码
INT
编码键盘很少使用。
编码键盘

## Slide 4
针对非编码键盘(扫描键盘), 从按键识别的角度, 可分为:
 硬件扫描键盘
 软件扫描键盘
基本思想:
用一个只读存储器ROM芯片装入代码转换表，按键的位置码作为ROM的地址，读出的代码即为字符编码(如ASCII码)。
硬件扫描或软件扫描来识别按键位置, 并获得按键的位置码;

## Slide 5
采用硬件扫描查找按键位置, 并转换为相应代码。
6.1.1 硬件扫描键盘
1. 定义
基本思想:
将所有按键排列成矩阵形式。对于一个n行m列的键盘, 通过硬件方式, 确定按键所在的行和列, 并转换为按键对应代码。

## Slide 6
2. 组成及工作原理
(1) 键盘矩阵
128键
8行16列
每键7位 位置码(即扫描码)
列译码
振荡器
计数器
ROM
接
口
键盘(8行16列)
比较器
行译码
锁定信号
去抖电路
低四位
高三位

## Slide 7
 键盘阵列:
键按下,行列接通
列译码器(4:16)
比较器
….
0
0
行译码器(3:8)
…
R
R
R
R
+5V
R
R
R
R
R
R

## Slide 8
(2) 计数器 (7位):
按振荡频率计数, 对所有键轮流扫描(循环计数), 即由计数输出值来匹配按键的行列号, 以判断是否按键。
(3) 符合比较器:
键盘矩阵列线输出与列译码输出比较, 以确定按键位置
列译码
振荡器
计数器
ROM
接
口
键盘(8行16列)
比较器
行译码
锁定信号

## Slide 9
计数器
ROM
接口
编码寄存器
DB
CPU在中断服务程序中从接口的编码寄存器读取按键编码。
3、按键后中断
按键后, 以中断方式通知CPU读取按键编码

## Slide 10
硬件扫描键盘的主要优点:
仅在接口产生ASCII码后, CPU以中断方式读取该代码, 所以CPU负担小。
4. 完整过程
计数器计数
计数值等于按键位置码
比较器送出锁定信号
计数器停止计数
以计数值(即扫描码为地址)访问ROM
获得按键ASCII码
接口
处理器
当

## Slide 11
用键盘扫描程序识别按键位置, 并转换为相应代码。
6.1.2 软件扫描键盘
(1) 逐行扫描法
1) 键盘矩阵
如果没有行线的影响, 列线均输出高电平。
2) 扫描流程
任一键按下后产生中断请求, CPU响应后进入中断服务程序(即扫描子程序, 或键盘内置单片机执行扫描程序)
5V
0 1 2 3
R
R
R
R
输入寄存器
DB
输出三态缓冲器
0
1
2
3

## Slide 12
行线送全0
列线中有0
i = 0
第i行送0, 其余行送1
列线中有0
获得按键行列位置
位置码 ASCII码
没有键按下转显示程序
Y
Y
N
i=i+1
i值指示行号, 从列线读取的数据指示列号
N
扫描子程序:
如查表转换
5V
0 1 2 3
R
R
R
R
输入寄存器
输出三态缓冲器
0
1
2
3

## Slide 13
行译码器和列译码器均采用集电极开路输出, 当EN无效时, 译码器输出高阻状态。
列译码
键 盘
16行8列
行译码
8048
单片机
时钟发生器
移位寄存器
PCLK
D
CLK
输出
主机接口
检测器
EN
EN
单片机输出的扫描码到行列译码器
中断请求
Q
C D
(2) 行列扫描法
1) 键盘结构

## Slide 14
2) 工作过程
检测行线组或者列线组逻辑或是否输出“1”
列译码
键 盘
16行8列
行译码
时钟发生器
移位寄存器
PCLK
D
CLK
输出
主机接口
检测器
EN
EN
单片机输出的扫描码到行列译码器
中断请求
Q
C D
8048
单片机

## Slide 15
1)首先列译码器工作, 逐列为“1”步进扫描, 当某列为“1”时, 如果无键按下, 则行线组输出为“0”;
2)当某列为“1”时, 若该列有键按下, 则行线组输出为“1”; 表明该列有键按下, 则转向下一步的行扫描;
3)行译码器工作, 逐行为“1”步进扫描, 当某行为“1”时, 列线组输出为“1”; 表明该行有键按下。
4)此时的行、列码即为扫描码。
5)扫描码和中断标志位同时给移位寄存器。

## Slide 16
0 1 2 3
0
1
2
3
假设: 2行、1列的键按下
(1) 逐列扫描:
逐列扫描到1列时(0010), 行线组有“1”输出, 表明1列有键按下;
(2) 逐行扫描:
获得行、列码0100 0010即为扫描码。
当逐行扫描到2行时(0100), 列线组有“1”输出, 表明2行有键按下;
 串行传送扫描码
单片机获取扫描码后, 串行送出1个9位的代码(1位标志位和8位扫描码), 标志位作为请求信号的来源。

## Slide 17
8048
串行扫描码
移位寄存器
并行扫描码
接口申请中断
(含1位标志位)
 中断处理
CPU响应中断后执行键盘中断子程序, 从接口读扫描码, 查表转换成ASCII码, 存入键盘缓冲区。
ASCII码存储区
(扫描码与ASCII码对应表)
CPU执行中断服务程序, 用扫描码查找对应的ASCII代码
移位寄存器
IRQ
CLK
串行扫描码
中断请求
C D
时钟发生器
标志位
扫描码