## Slide 1
硬件组成
6.2 显示设备
显示器适配器
显示器件
(控制器、接口)
(CRT、LED、PDP、LCD…)
本节主要讨论:
CRT显示器
显示方式
成像原理
屏幕显示与显示缓存的对应关系
控制器
接口
显示器适配器
显示器件
CPU
Cathode Ray Tube

## Slide 2
6.2.1 CRT的显示方式与常见显示规格
字符/数字(A/N)方式:
图形(APA)方式:
以字符为显示单位
以点(像素)为显示单位
显示方式
分辨率
颜色
A/N: 一帧画面显示的字符数
(字符行数列数 如: 2580 )
APA: 一帧画面显示的像点数
(每线点数线数 如: 640200)
如: 2色、4色、16色等
显示规格

## Slide 3
1. CRT结构
6.2.2 光栅扫描成像原理
视频放大
扫描控制
视频信号
水平同步信号
垂直同步信号
电子束轰击屏幕的过程称为屏幕扫描
荧光屏
电子枪
聚焦系统
水平偏转
垂直偏转

## Slide 4
2. 扫描方式
电子束无固定扫描路径,
 随机扫描:
控制电路复杂。
光栅扫描:
电子束扫描路径固定
(自上而下, 从左向右全屏扫描),
控制电路简单。
3. 光栅的形成
水平偏转线圈加锯齿波电流, 形成水平扫描线(即行扫描)
垂直偏转线圈加锯齿波电流, 使水平线垂直移动(即场扫描)

## Slide 5
行扫描电流:
场扫描电流:
水平正扫
水平回扫
垂直回扫
荧光屏
电子枪
聚焦系统
水平偏转
垂直偏转
行扫描电路
场扫描电路

## Slide 6
扫描顺序
逐行扫描:
隔行扫描:
一帧一遍扫完
(一帧一场)
场频= 帧频
一帧两遍扫完
(一帧两场)
场频=2帧频
4. 扫描频率
fx= s  fy
行频(行扫描频率)
fx:
fy:
场频(场扫描频率)
s:
一场扫描的行数
帧频不低于25HZ
即每秒钟扫描的帧数。
荧光屏余辉时间有限, 低于该频率, 屏幕将出现闪烁
比如: 帧频为25HZ, 则每秒需要扫描50场。

## Slide 7
水平、垂直同步分别控制电子束X向与Y向偏转
5. 像点存在的表现
视频=0, 变暗
像点
位置:
亮度:
颜色:
视频信号控制电子束通断和强弱
视频=1, 点亮
红、绿、蓝三基色控制(彩色显示器)
红点
绿点
蓝点
I R G B 颜色
红
0 1 0 0
1 1 0 0
淡红
0 0 1 0
绿
1 0 1 0
淡绿
0 1 1 1
白
改变信号电平的大小，控制不同的亮度

## Slide 8
设置了三只电子枪, 分别发射三束电子束, 电子束轰击三种不同基色的像点:
电子枪
红
绿
兰
影孔板
屏幕

## Slide 9
例. 2513字符发生器
6. 字符点阵的形成与屏幕组织
可提供64种字符点阵
(1) 字符发生器
产生字符点阵代码(将字符编码转换成点阵代码)
字符点阵图形:
每线点数线数
（79）
(58点阵)
…….
……..
字符点阵代码:
1111111
0001000
0001000
0001000
0001000
0001000
0001000
0001000
0001000
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
点阵的一线占据ROM的一个单元, 一个字符需要8个单元;
当需要显示某字符时, 依次读取该点阵的8个单元, 并送往显示器。

## Slide 10
(2) 屏幕组织
每行字符逐线扫描。
1) 扫描顺序
例.
A B C D E F
比如: 字符79, 字符区914
2) 间隔
横向间隔2点(消隐)
纵向间隔5线(消隐)
共512个单元, 需9位地址
列译码
ROM
648单元
行译码
输出字符点阵
扫描线序号作为ROM低3位地址
字符编码作为ROM高6位地址
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

## Slide 11
6.2.3 屏幕显示与显示器缓存(VRAM)的对应关系
显存功能
显示信息的缓存
屏幕刷新
(存放需显示的字符编码或者图形像点)
(以保持荧光屏余辉)
字符编码写入
显
示
缓
存
字符
发生器
............................................................
P328
★

## Slide 12
若显示规格为25行80列(字符), 则有:
(1) A/N方式
VRAM内容:
基本容量= 25  80 ≈ 2KB
1. 显存内容和容量
字符的编码(ASCII码)
VRAM容量:
一字节存放一个字符的编码
(2) APA方式
图形的像点代码
VRAM内容:
一位存放一点, 单色
VRAM容量:
若考虑字符属性(如下划线、闪烁功能等), 需增加显存容量。
例:

## Slide 13
若显示规格(分辨率)为640点200线, 则有:
基本容量=
8
640  200
≈16KB
若考虑颜色, 则:
分辨率不变:
若颜色种类增加,
则显存容量增加
缓存容量不变:
则分辨率下降
若颜色种类增加,
即需要更多的位数来表示一个像点。
即减少一帧所显示的像点数量。

## Slide 14
屏幕显示从左向右, 自上而下显示, 显存地址从低地址到高地址安排。
2. 显存地址组织
显存单元的地址由屏幕显示的行、列号决定
显存地址由什么来决定？
R编码
E编码
T编码
......
VRAM
E点阵
R点阵
T编码
..
ROM
..
..
..
RE
..............
....................
....................
..................
屏幕
T

## Slide 15
例: 一个44的显示器
一帧的内容为:
A B C D
E F G H
1 2 3 4
5 6 7 8
显存的容量为16单元, 地址安排从0000到1111:
A (ASCII代码)
B (ASCII代码)
C (ASCII代码)
D (ASCII代码)
E (ASCII代码)
F (ASCII代码)
G (ASCII代码)
H (ASCII代码)
1 (ASCII代码)
2 (ASCII代码)
3 (ASCII代码)
4 (ASCII代码)
5 (ASCII代码)
6 (ASCII代码)
7 (ASCII代码)
8 (ASCII代码)
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
第0行
第2行
第1行
第3行
因此, 在字符显示时, 需要根据当前在哪一行(行号)和哪一列(列号)显示作为地址,去访问显存, 读出要显示字符的编码。

## Slide 16
(1) A/N
VRAM
A编码
N编码
D编码
VRAM
屏幕
移位寄存器
并行
串行
A点阵
B点阵
C点阵
D点阵
N点阵
ROM
字符编码
字符发生器
扫描时序
一线点阵代码(并)
移位器
视频信号(串)
显示头
A
N
D
3. 信息转换

## Slide 17
例:字符点阵79, 显示字符A
字符A的ASCII编码41H, 若要显示A，则41H存于VRAM。
该字符编码与字符发生器ROM中的一个字符点阵相对应。
即: 字符A的编码41H指向下列点阵
41
高位地址
低位地址
00000001001000110100010101100111
1000
来自于扫描线编码(编号)
来自于字符编码
字符点阵代码
10H28H44H82H82HFEH82H82H00H
从字符发生器依次读出的点阵代码送往显示器
多余的如何处理？

## Slide 18
(2) APA（单色）
VRAM
屏幕
移位寄存器
并行
串行
一字节点代码(并)
移位器
视频信号(串)
显示头
00001111
00000000
00001001
VRAM
00000000
00001001
00001111

## Slide 19
要求视频信号的发送与电子束扫描严格同步:
4. 同步控制电路
电子束扫描到某点位置, 相应视频信号(需要显示的字符或图形像点)应同时送到, 控制一个点亮或不亮。
需要解决以下问题:
 何时发水平同步信号?
 何时发垂直同步信号?
以控制电子束扫描
即对字符/数字方式:
怎么控制一行显示多少字符？怎么控制一帧显示多少行字符？

## Slide 20
在显示控制器中, 设置若干级计数器, 对显示器点频进行若干级分频(即对字符点、线、行、列等进行计数), 产生相应控制信号。
控制方法:
 如何产生VRAM的地址?
 如何产生字符发生器ROM地址?
以输出字符编码或点阵代码
即对字符/数字方式:
如何获得VRAM所需字符行号和字符列号? 如何获得字符发生器所需扫描线编码?

## Slide 21
例. 显示规格25行80列, 字符79, 字符区914
(1) A/N方式
9点
80个字符
14线
7
9
2
5
25行
设置4级计数器:
 点计数
 线计数
 字符计数
 行计数

## Slide 22
1) 点计数器:
点计数器
字符计数器
线计数器
行计数器
对一个字符的一行的点数计数。
点频
9:1
一次点计数循环访问一次VRAM、ROM。
2) 字符计数器:
对一行的字符列数计数。
(80+L):1
一次字符计数循环发一次水平同步信号。
3) 线计数器:
对一行字符的扫描线计数。
14:1
线计数值提供ROM低位地址。
4) 行计数器:
对一帧的字符行计数。
(25+m):1
帧频
一次行计数循环发一次垂直同步信号。
字符计数值提供VRAM低位地址。
行计数值提供VRAM高位地址。

## Slide 23
ACSII码
(高位地址)
晶体振荡器
点脉冲发生器
1/9
点计数器
字符计数器
1
80L
线计数器
1
95
行计数器
1
25m
作VRAM低位地址
水平同步电路
水平同步信号
送字符发生器低位地址
垂直同步电路
垂直同步信号
作VRAM高位地址
移位
寄存器
字符发生器(ROM)
视频信号
VRAM
水平消隐
行间消隐
垂直消隐

## Slide 24
图形以像点(像素)为单位, 每8个像点为一个字节, 自左向右, 存放在VRAM一个编址单元中。
依次读出这些字节, 送移位寄存器, 串行输出作视频信号。
例如: 显示以下图形:(假设为单色)
图形点阵代码存放在VRAM中:
(2) APA方式

## Slide 25
00000001 00000000
00000010 10000000
00000100 01000000
00001000 00100000
00010000 00010000
00100000 00001000
01000000 00000100
11111111 11111110
图形点阵代码
00000001
00000000 00000010 10000000 00000100 01000000 00001000 0010000000010000 00010000
00100000 00001000 01000000 00000100 11111111 11111110
VRAM
点阵代码第一行第1和第2字节
点阵代码第二行第1和第2字节
.................................

## Slide 26
— APA方式下的显示缓冲存储器(帧缓冲存储器)
 单色时, 帧缓存中每一位与图形的一个像点对应;
 彩色时, 颜色的数量与表示每个像点的位数相关。
若分辨率为640点200线, 则VRAM容量为:
8
640  200 2
=32KB
比如:
8
640  200
=16KB
单 色:
四 色:
(2位表示一个像点)
十六色:
8
640  200 4
=64KB
(4位表示一个像点)
(1位表示一个像点)

## Slide 27
例. 显示规格640点480线, 单色
8点
480线
80字节
设置几级计数器？
何时访问VRAM？
何时发水平、垂直同步信号？
如何提供VRAM的地址？
8点
如何设计APA方式的控制逻辑?

## Slide 28
设置4级计数器:
对比字符/数字方式下计数器的设置:
点计数
线计数
字符计数
行计数
APA方式下无字符的概念
APA方式下无字符行的概念
APA方式下:
(1) 需要计数一条线有多少点, 一帧有多少条线, 以便确定何时产生水平和垂直同步信号。

## Slide 29
(2) 关于显存地址的安排
1)图形编码按字节存入显存, 因此每显示8个点, 就需要从显存中读取下一个字节, 为此设置一个点计数器对一个字节的8个点计数;
2)设置一个字节计数器, 对一条线有多少个字节进行计数, 字节计数器输出作为显存地址(低位地址)。
3)设置一个线计数器, 计数一帧有多少条线, 其输出作为显存高位地址。

## Slide 30
— 逻辑结构 (三级计数器)
点脉冲
移位寄存器
VRAM
点脉冲计数器
字节计数器
线计数器
视频信号
(8分频)
(80L分频)
(480m分频)
低位地址
高位地址
水平同步
(行同步)
垂直同步
(场同步)